УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ «БИС»

Ивлева И.Е.

27.01.2014 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 01

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Центральная городская библиотека муниципального бюджетного учреждения «Библиотечно-информационная система»

1.2. Адрес объекта: г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, 22

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4 этажа, 3737,1 кв.м.

- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 4768 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1994, последнего капитального ремонта: 2008

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - , капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотечно-информационная система» (краткое: МБУ «БИС»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628605, РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, 22

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление культуры администрации города Нижневартовска

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628600, г. Нижневартовск, ул. Мира, 54а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): культура

2.2 Виды оказываемых услуг: культурно-просветительное

2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, дистанционно

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): инвалиды всех категорий

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 435 человек в день

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

С северо-западной и юго-восточной сторон проезд пассажирским транспортом городского автобусного маршрута №9 «Аэропорт-Старовартовская» до автобусной остановки «Городская библиотека»,

с северо-западной, западной и юго-западной сторон проезд пассажирским транспортом городского автобусного маршрута №11 «Управление социальной защиты населения – ДРСУ» до автобусной остановки «Городская библиотека»,

с северо-западной и юго-западной сторон проезд пассажирским транспортом городского автобусного маршрута №17 «Поселок у Северной рощи – МЖК» и городского автобусного маршрута №4 «Аэропорт – Поселок у Северной рощи» до автобусной остановки «Городская библиотека».

Специализированные автобусы, оборудованные для инвалидов и других маломобильных групп населения, по состоянию на текущий момент имеются на маршрутах №4, №9.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от ближайшей остановки транспорта: 60 м.

3.2.2 время движения (пешком): 3-4 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет - нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет - нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать: существует подъем от остановки до библиотеки, продольный уклон составляет 1,9%, перепад высот составляет 1,16 м на длине 60 м)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (требуется устройство двух пандусов: от автобусной остановки до основного тротуара из плит, расположенного вдоль ул. Ленина и от основного тротуара до тротуара, ведущего к зданию библиотеки)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДПВ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДП |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДП |
| 4 | с нарушениями зрения | ДП |
| 5 | с нарушениями слуха | ДП |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДП |

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В (К,О,С, Г, У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В (К,О,С, Г, У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (К,О,С, Г, У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-В (К,О,С,Г, У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-В (К.О,С Г, У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-В (К,О,С, Г,У) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-В (К,О, Г,) |

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-В (К,О,С, Г, У).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | реконструкция |
| 8 | Все зоны и участки | Требуют реконструкции либо капитального строительства с разработкой проектно-сметной документации |

4.2. Период проведения работ: 2014-2015 годы

в рамках исполнения: Государственной программы «Доступная среда на 2011-2015 годы»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: поднятие уровня ДП-В для (К,О,С,Г,У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): не проводилась

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

согласование органов местного самоуправления

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации, дата: информация не размещена

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «____» _____________ 20_____ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта ____________ от «____» _____________ 20____ г.

3. Решения Комиссии __________________________ от «____» ____________ 20____ г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ «БИС»

Ивлева И.Е.

09.01.2014 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 01

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Центральная городская библиотека муниципального бюджетного учреждения «Библиотечно-информационная система»

1.2. Адрес объекта: г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, 22

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4 этажа, 3737,1 кв.м.

- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1994 , последнего капитального ремонта 2008

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - , капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте:

  - Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотечно-информационная система» (краткое: МБУ «БИС»)

  - Юридический адрес организации (учреждения): 628605, РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, 22

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление культуры администрации города Нижневартовска

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628600, г. Нижневартовск, ул. Мира, 54а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): культура

2.2 Виды оказываемых услуг: культурно-просветительные

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, дистанционно

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 435 человек в день

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

С северо-западной и юго-восточной сторон проезд пассажирским транспортом городского автобусного маршрута № 9 «Аэропорт-Старовартовская» до автобусной остановки «Городская библиотека»,

с северо-западной, западной и юго-западной сторон проезд пассажирским транспортом городского автобусного маршрута № 11 «Управление социальной защиты населения – ДРСУ» до автобусной остановки «Городская библиотека»,

с северо-западной и юго-западной сторон проезд пассажирским транспортом городского автобусного маршрута № 17 «Поселок у Северной рощи – МЖК» и городского автобусного маршрута № 4 «Аэропорт – Поселок у Северной рощи» до автобусной остановки «Городская библиотека».

Специализированные автобусы, оборудованные для инвалидов и других маломобильных групп населения по состоянию на текущий момент имеются на маршрутах № 4, № 9.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от ближайшей остановки транспорта: 60 м

3.2.2 время движения (пешком): 3-4 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет - нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет - нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать: существует подъем от остановки до библиотеки, продольный уклон составляет 1,9% - перепад высот составляет 1,16 м на длине 60 м.)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (требуется устройство двух пандусов: от автобусной остановки до основного тротуара из плит, расположенного вдоль ул. Ленина и от основного тротуара до тротуара, ведущего к зданию библиотеки).

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ДЧ-В |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ВНД |

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п\п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | реконструкция |
| 8. | Все зоны и участки | Требуют реконструкции либо капитального строительства с разработкой проектно-сметной документации |

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано________________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ «БИС»

Ивлева И.Е.

20.01.2014 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 01

| г. Нижневартовск | 20.01.2014 г. |
| --- | --- |

- Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Центральная городская библиотека муниципального бюджетного учреждения «Библиотечно-информационная система»

1.2. Адрес объекта: г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, 22

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4 этаж, 3737,1 кв.м.

- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 4768 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1994 , последнего капитального ремонта: 2008

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -, капитального -

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотечно-информационная система» (краткое: МБУ «БИС»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628605, РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, 22

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Культурно-просветительная деятельность.

3. Состояние доступности объекта.

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

С северо-западной и юго-восточной сторон проезд пассажирским транспортом городского автобусного маршрута № 9 «Аэропорт-Старовартовская» до автобусной остановки «Городская библиотека»,

с северо-западной, западной и юго-западной сторон проезд пассажирским транспортом городского автобусного маршрута № 11 «Управление социальной защиты населения – ДРСУ» до автобусной остановки «Городская библиотека»,

с северо-западной и юго-западной сторон проезд пассажирским транспортом городского автобусного маршрута № 17 «Поселок у Северной рощи – МЖК» и городского автобусного маршрута № 4 «Аэропорт – Поселок у Северной рощи» до автобусной остановки «Городская библиотека».

Специализированные автобусы, оборудованные для инвалидов и других маломобильных групп населения по состоянию на текущий момент имеются на маршрутах № 4, № 9.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от ближайшей остановки транспорта: 60 м.

3.2.2 время движения (пешком): 3-4 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать: существует подъем от остановки до библиотеки, продольный уклон составляет 1,9% - перепад высот составляет 1,16 м на длине 60 м.)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (требуется устройство двух пандусов: от автобусной остановки до основного тротуара из плит, расположенного вдоль ул. Ленина и от основного тротуара до тротуара, ведущего к зданию библиотеки).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | ДЧ-В |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ВНД |

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В (К,О,Г,) | Прил. 1- 1-5, 9 |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-В (К,О,С,Г, У) | Прил. 2- 1-3 |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-В (К,О,С, Г, У) | Прил. 3- 1 эт-12, 2 эт-14, 3 эт - 9 |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-В (К,О,С, Г,У) | Прил. 4- 1-10 |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-В (К,О,С,Г, У) | Прил. 5- 1 |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП-В (К,О,С,Г,У) |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-В (К,О, ,Г) | Прил. 1- 1, 2 |  |

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно частично избирательно (К,О,С, Г, У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | реконструкция |
| 8. | Все зоны и участки | Требуют реконструкции либо капитального строительства с разработкой проектно-сметной документации |

4.2. Период проведения работ: 2014-2015 годы

в рамках исполнения: Государственной программ «Доступная среда на 2011-2015 годы

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: поднятие уровня доступности

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): не проводилась

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии органов местного самоуправления

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать): требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: да

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): да

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: да

4.4.6. другое: нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации_______________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту (зона № 1)			на 4-х л.

2. Входа (входов) в здание (зона № 2)					на 3-х л.

3. Путей движения в здании (зона № 3)					на 8-ми л.

4. Зоны целевого назначения объекта (зона № 4)			на 7-ми л.

5. Санитарно-гигиенических помещений (зона № 5)			на 3-х л.

6. Системы информации (и связи) на объекте (зона № 6)		на 2-х л.

7. Копия технического паспорта                                                             на 8-ми л.

8. Схемы автобусных маршрутов                                                            на 4-х л.

Руководитель

рабочей группы:

Гл. инженер МБУ «БИС» Денисов П.А.                           _____________

(Должность, Ф.И.О.)			                                                  (Подпись)

Члены рабочей группы:

Зам. директора МБУ «БИС» Калюжная Л.А.                   ____________

(Должность, Ф.И.О.)                                                                                        (Подпись)

Инженер по ОТ и ТБ МБУ «БИС» Киндрат О.Ю.           _____________

(Должность, Ф.И.О.)	                 	                                                    (Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

Председатель правления

Нижневартовского городского

общества слепых Горбачева С.А.                    ______________

(Должность, Ф.И.О.)                                                               (Подпись)

Председатель правления общественной организации

инвалидов города

Нижневартовска Чачвадзе В.И.                         ______________

(Должность, Ф.И.О.)	                                                            (Подпись)

Представитель в городе Нижневартовске

Ханты-Мансийского общества

инвалидов-колясочников «Преодоление»

Башинский И.В.                                                 __________

(Должность, Ф.И.О.)			                           (Подпись)

Представитель УСЗН:

Главный специалист отдела социальных программ управления

социальной защиты населения по г. Нижневартовску

и Нижневартовскому району Веберова Ю.А.                    ______________

(Должность, Ф.И.О.)                                                                                         (Подпись)

Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20___ г. (протокол №_____)

Комиссией (название).____________________________________________

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ 01 от 20.01.2014 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Центральной городской библиотеки МБУ «БИС» по ул. Дружбы Народов, 22

(Наименование объекта, адрес)

Зона № 1

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | 1 |  | есть | К, О, С | есть | ремонт |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | 2 |  | есть | К, С | есть | ремонт |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть | 3 |  | есть | С | есть | ремонт |
| 1.4 | Пандус (наружный) | есть | 4 |  | есть | К | есть | ремонт |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть | 5 |  | нет |  | есть |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию |

II. Заключение по зоне № 1:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию | ДП-В (К,О,С, Г, У) | 1, 2, 3, 4, 5 |  | реконструкция |

Комментарий к заключению по зоне № 1:

- входы на территорию необходимо оборудовать доступными для МНГ (в том числе для инвалидов-колясочников) элементами информации об объекте, должна быть обеспечена система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МНГ на все время работы учреждения; перед регулируемым перекрестком на пересечении улиц Ленина и Дружбы Народов необходимо предусмотреть элементы заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода, вплоть до его регулирования в соответствии с ГОСТ Р 51684, по обеим сторонам перехода через проезжую часть должны быть установлены бордюрные пандусы, при этом ширина пешеходного пути через островок безопасности в местах перехода через проезжую часть должна быть не менее 3 м, длина – не менее 2 м, необходимо устройство двух пандусов в районе автобусной остановки по ул. Ленина;

- доработка пешеходных дорожек для обеспечения ширины пешеходного пути (либо устройство не более чем через каждые 25 м горизонтальных площадок (карманов) размером не менее 2,0х1,8 м) для обеспечения возможности разъезда инвалидов на креслах-колясках, обеспечения нормативного продольного и поперечного уклонов путей движения, устройством бордюров по краям пешеходных путей с обеспечением нормативного перепада высот; устройство тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей не менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, перед входом и т.п., покрытие пешеходных дорожек должно быть ровным, без зазоров, не создающим вибрацию, предотвращающим скольжение при сырости и снеге;

- наружную лестницу и пандус оборудовать поручнями с соблюдением нормативных требований по ГОСТ Р 51261, на пандусе установить колесоотбойные устройства, обеспечить поверхность пандуса нескользкой и отчетливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности, в местах изменения уклонов необходимо установить искусственное освещение;

- на лестнице, имеющей ширину более 4 м, необходимо дополнительно смонтировать разделительные поручни;

- необходимо привести в соответствие с нормативными требованиями поверхности покрытий наружной лестницы;

- на автостоянке около здания дополнительно к уже имеющемуся месту для транспорта инвалидов выделить одно специализированное место для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске с обозначениями выделенного места знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности покрытия стоянки и продублировать знаком в соответствии с ГОСТ 12.4.026 с обеспечением нормативных размеров площадки не менее 6,0х3,6 м для создания безопасной зоны сбоку и сзади машины не менее 1,2 м;

- на территории на основных путях движения предусмотреть места отдыха, доступные для МГН, оборудованные навесами, скамьями, указателями, светильниками и т.п. в соответствии с нормативными требованиями.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 01 от 20.01.2014 г.

I. Результаты обследования:

- Входа (входов) в здание Центральной городской библиотеки

МБУ «БИС» по ул. Дружбы Народов, 22

(Наименование объекта, адрес)

Зона № 2

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Входная площадка (перед дверью) | есть | 1 |  | есть | К,С | есть | ремонт |
| 2.2 | Дверь (входная) | есть | 2 |  | есть | К, С | есть | ремонт |
| 2.3 | Тамбур | есть | 3 |  | есть | К, С | есть | ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Как минимум один вход, приспособленный для МГН с поверхности земли |

II. Заключение по зоне № 2:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход (входы) в здание | ДП-В (К,О,С, Г, У) | 1, 2, 3, 7 |  | ремонт |

Комментарий к заключению по зоне № 2:

- размеры входной площадки с пандусом необходимо обеспечить не менее 2,2 х 2,2 м;

- необходимо привести в соответствие с нормативными требованиями поверхности покрытий входной площадки и тамбура;

- дверные заполнения на входе и в тамбуре (всего 2 шт.) требуют замены для обеспечения следующих нормативных требований:

- одна рабочая створка при монтаже двухстворчатых дверей должна иметь ширину, требуемую для одностворчатых дверей (не менее 0,9 м),

- в полотнах дверей необходимо предусмотреть смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом (в настоящее время установлено обычное оконное стекло),

- высота порогов дверей превышает нормативное значение (должно быть не более 0,014 м, фактически высота порогов составляет 0,025 м),

- дверные наличники (или края дверного полотна) и ручки необходимо окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета,

- двери должны иметь символ, указывающий на их доступность, и должны быть хорошо опознаваемы,

- рекомендуется применить двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» или «закрыто» (либо распашные двери с доводчиком с усилием 19,5 Нм).

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 01 от 20.01.2014 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Центральной городской библиотеки МБУ «БИС» по ул. Дружбы Народов, 22

(Наименование объекта, адрес)

Зона № 3

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 1 |  | есть | К, С | есть | Капит. ремонт |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | 2 |  | есть | С | есть | Капит. ремонт |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | - |  | - | - | - | - |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | есть | 3 |  | есть | С | есть | ремонт |
| 3.5 | Дверь | есть | 1 эт- 4,5,6,11 2 эт-11,12 3 эт-6,7,8 |  | есть | К, С | есть | ремонт |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | 1 эт-12 пути 2 эт-14 пути 3 эт-9 пути (зоны безоп. на 1,2 эт – 1) |  | есть | К, О, С | есть | Строит |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Определяется наиболее рациональный (короткий, удобный и безопасный) путь к зонам целевого назначения, а также путей эвакуации |

II. Заключение по зоне № 3

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути (путей) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации) | ДЧ-И (О, Г, У) | 1 эт. – 1-6, 12 2 эт. – 1-3, 11, 12, 14 3 эт – 1-3, 6-9 |  | Строительство, капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные мероприятия |

Комментарий к заключению по зоне № 3:

1-й этаж:

- участки пола на путях движения (на расстоянии 0,6 м в каждом случае) в вестибюле перед дверным проемом в зал сектора записи, входом на лестницу, а также перед поворотом коммуникационных путей в направлении сектора записи и лестницы необходимо обустроить тактильными предупреждающими указателями и контрастно окрашенными поверхностями в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026, а также предусмотреть световые маячки;

- двухстворчатые двери № 4 (всего 4 шт.) необходимо заменить на новые с таким расчетом, чтобы ширина рабочего полотна (в свету) составляла не менее 0,9 м;

- зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверных полотен дверных проемов № 4, необходимо обозначить контрастной цвету окружающего пространства краской для разметки;

- двери №№ 4, 5, 6, 11 (всего 11 шт.) на путях эвакуации необходимо окрасить краской, контрастной со стеной;

- пороги в дверных проемах (всего 11 шт.) необходимо убрать (либо произвести устройство порогов с высотой, не превышающей 0,014 м);

- оборудовать зоны отдыха на 2-3 места, в том числе для инвалидов на креслах-колясках или пользующегося костылями (тростью), а также его сопровождающего на каждом этаже, где обслуживаются посетители, а именно: на 1-ом этаже – в зале абонемента;

- необходимо обеспечить различность цветовой гаммы ступеней лестницы и горизонтальных площадок перед ними, а также смонтировать тактильный напольный указатель перед лестницей по ГОСТ Р 52875;

- необходимо вдоль обеих сторон лестницы установить поручни, при этом поручень с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м и иметь не травмирующее завершение. Поручни должны быть округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м и располагаться на высоте 0,9 м;

- на верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней необходимо смонтировать рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил;

- в кабине лифта необходимо установить световую и звуковую информирующую сигнализацию, доступную для инвалидов, сигнализация должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51631 и Техническому регламенту о безопасности лифтов. У каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов, необходимо установить тактильные указатели уровня этажа. Напротив выхода из лифта на высоте 1,5 м необходимо установить цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м, контрастное по отношению к фону стены;

- верхнюю и нижнюю ступени в каждом марше эвакуационных лестниц необходимо окрасить в контрастный цвет по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3 м;

- для ориентации и помощи слепым и слабовидящим необходимо установить защитный угловой профиль на каждой ступени по ширине марша. Материал должен быть шириной 0,05 – 0,065 м на проступи и 0,03 – 0,055 м на подступенке и должен визуально контрастировать с остальной поверхностью ступени;

- кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации необходимо окрасить краской, светящейся в темноте или на них должны быть наклеены световые ленты;

- на всех путях эвакуации на 1-м, 2-м и 3-м этажах на стенах и на полу необходимо смонтировать светящиеся указатели;

- освещенность на путях эвакуации (в том числе в начале и в конце пути) и в местах оказания (предоставления) услуг для МГН необходимо повысить на одну ступень по сравнению с требованиями СП 52.13330;

- перепад освещенности между соседними помещениями и зонами необходимо обеспечить не более 1:4;

- на запасном выходе необходимо произвести устройство наружного пандуса с навесом из легких конструкций.

2-й этаж:

- участки пола на путях движения (на расстоянии 0,6 м в каждом случае) на лестничной клетке  перед дверным проемом в зал каталогов, перед дверным проемом в отдел искусств, перед дверным проемом в читальный зал, перед дверным проемом в зал периодических изданий, перед дверным проемом в отдел православной литературы, а также перед поворотом коммуникационных путей в направлении названных отделов и лестницы необходимо обустроить тактильными предупреждающими указателями и контрастно окрашенными поверхностями в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026, а также необходимо предусмотреть световые маячки;

- двухстворчатые двери № 11 (всего 5 шт.) необходимо заменить на новые с таким расчетом, чтобы ширина рабочего полотна (в свету) составляла не менее 0,9 м;

- зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверных полотен дверных проемов № 11, 12 необходимо обозначить контрастной цвету окружающего пространства краской для разметки;

- двери №№ 11, 12 (всего 6 шт.) на путях эвакуации необходимо окрасить краской, контрастной со стеной;

- пороги в дверных проемах (всего 6 шт.) необходимо убрать (либо произвести устройство порогов с высотой, не превышающей 0,014 м);

- оборудовать зоны отдыха на 2-3 места, в том числе для инвалидов на креслах-колясках или пользующегося костылями (тростью), а также его сопровождающего на каждом этаже, где обслуживаются посетители, а именно: на 2-ом этаже – в зале каталогов и в читальном зале;

- предусмотреть в холлах лифта 2-го и 3-го этажей зоны безопасности. Для организации зон безопасности в холлах лифта на 2-ом и 3-ем этажах необходимо произвести следующие работы:

- необходимо заменить существующие окна и двери на лестничных маршах с 1-го по 3-ий этажи на окна и двери с пределом огнестойкости первого типа в целях создания противопожарных преград (всего окон – 4 шт. общей площадью 14,85 м2, всего дверей – 2 шт. общей площадью 4,84 м2);

- необходимо капитально отремонтировать систему дымоудаления на лестничных маршах с обеспечением избыточного давления 20 Па при одной открытой двери эвакуационного выхода;

- каждую зону (на 2-ом и 3-ем этажах) необходимо оснастить селекторной связью или другим устройством визуальной или текстовой связи с помещением поста охраны, находящегося на 1-ом этаже;

- двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности необходимо обозначить эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026;

- на планах эвакуации на 2-м и 3-м этажах необходимо обозначить места расположения зон безопасности;

3-й этаж:

- участки пола на путях движения (на расстоянии 0,6 м в каждом случае) на лестничной клетке перед дверным проемом в холл, перед дверными проемами (2 шт.) в зал массовых мероприятий, а также перед поворотом коммуникационных путей (3 поворота) в направлении зала массовых мероприятий необходимо обустроить тактильными предупреждающими указателями и контрастно окрашенными поверхностями в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026, а также предусмотреть световые маячки;

- двухстворчатую дверь № 6 (всего 1 шт.) необходимо заменить на новую с таким расчетом, чтобы ширина рабочего полотна (в свету) составляла не менее 0,9 м;

- одностворчатые двери № 8 (всего 2 шт.) необходимо заменить на новые с таким расчетом, чтобы ширина полотна (в свету) составляла не менее 0,9 м;

- зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверных полотен дверных проемов № 6, 7, 8, необходимо обозначить контрастной цвету окружающего пространства краской для разметки;

- двери №№ 6, 7, 8 (всего 7 шт.) на путях эвакуации необходимо окрасить краской, контрастной со стеной;

- порог в дверном проеме № 6 (всего 1 шт.) необходимо убрать (либо произвести устройство порога с высотой, не превышающей 0,014 м);

- в зале массовых мероприятий необходимо смонтировать табло «Выход» (всего 6 шт.) с автономным питанием

Приложение 4

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ
№ 01 от 20.01.2014 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Центральная городская библиотека по ул. Дружбы Народов, 22

(Наименование объекта, адрес)

Зона № 4

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Зальная форма обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 1 эт.- сектор записи, отдел краеведения, абонемент | есть | 1-3 |  | есть | все | все | Стр. |
| 4.1.2 | 2 эт. - центр «Прикосновение», читальный зал, отдел православной литературы, зал периодических изданий, зал каталогов, отдел искусств | есть | 4-9 |  | есть | все | все | Стр. |
| 4.1.3 | 3 эт. - зал массовых мероприятий | есть | 10 |  | есть | все | все | Стр. |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Предусмотреть не менее 5% мест для инвалидов, всех других МГН, от общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей (в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании) |

II. Заключение по зоне № 4:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Сектор записи (1-й этаж) | ДЧ-И (О, У) | 1 |  | Капит. ремонт |
| Отдел краеведения (1-й этаж) | ДЧ-И (О, У) | 2 |  | Капит. ремонт |
| Абонемент (1-й этаж) | ДЧ-И (О, У) | 3 |  | Капит. ремонт |
| Центр «Прикосновение» (2-й этаж) | ДЧ-И (О, У) | 4 |  | Капит. ремонт |
| Читальный зал (2-й этаж) | ДЧ-И (О, У) | 5 |  | Капит. ремонт |
| Отдел православной литературы (2-й этаж) | ДЧ-И (О, У) | 6 |  | Капит. ремонт |
| Зал периодических изданий (2-й этаж) | ДЧ-И (О, У) | 7 |  | Капит. ремонт |
| Зал каталогов (2-й этаж) | ДЧ-И (О, У) | 8 |  | Капит. ремонт |
| Отдел искусств (2-й этаж) | ДЧ-И (О, У) | 9 |  | Капит. ремонт |
| Зал массовых мероприятий (3-й этаж) | ДЧ-И (О, У) | 10 |  | Капит. ремонт |

Комментарий к заключению по зоне № 4:

- необходимо оборудовать места для инвалидов в количестве не менее одного в каждой из зон обслуживания инвалидов, но не менее 5% от общей вместимости в каждой из зон (для всех категорий инвалидов);

- необходимо обеспечить на всех проходах в зонах обслуживания инвалидов возможность разворота на 180 с диаметром не менее 1,4 м или на 360 с диаметром не менее 1,5 м, а также фронтального (вдоль прохода) обслуживания инвалидов на кресле-коляске вместе с сопровождающим (для К-категории);

- в читальном зале (2-й этаж, зона 5) необходимо обеспечить проходы в ширину не менее 1,2 м. Размер рабочего места (без учета поверхности стола) необходимо обеспечить не менее 1,5х0,9 м (для К-категории);

- для читателей с недостатками зрения необходимо габариты площади поверхности стола для работы с секретарем-чтецом обеспечить размером 1,5х0,7 м в кабинах, полукабинах (для С-категории);

- в зонах обслуживания лиц с недостатками зрения читательские места и стеллажи со специальной литературой необходимо оборудовать добавочным освещением. Необходимо предусмотреть высокий уровень естественной освещенности этой читательской зоны (КЕО – 2,5%), а уровень искусственного освещения читательского стола – не менее 1000 лк (для С-категории);

- необходимо в каждом зале смонтировать систему усиления звука системы оповещения (индивидуального или коллективного пользования) (для Г-категории);

- при входе в здание центральной городской библиотеки для инвалидов по зрению необходимо установить информационную мнемосхему (тактильную схему движения), отображающую информацию о помещениях в здании, не мещающую основному потоку посетителей, она должна быть размещена с правой стороны по ходу движения на удалении от 3 до 5 м. На основных путях движения необходимо предусмотреть тактильную направляющую полосу с высотой рисунка не более 0,025 м (для С-категории);

- во всех зонах обслуживания (кроме зала массовых мероприятий) необходимо обеспечить расстановку мебели, технологического и другого оборудования с таким расчетом, чтобы зона досягаемости для посетителя в кресле-коляске находилась в пределах (для К-категории):

- при расположении сбоку от посетителя – не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола;

- при фронтальном подходе – не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола;

- во всех зонах обслуживания (кроме зала массовых мероприятий) необходимо обеспечить следующие условия: поверхность столов индивидуального пользования, справочных и других мест обслуживания, используемых посетителями на креслах-колясках, должна находиться на высоте не более 0,85 м над уровнем пола. Ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,49 м (для К-категории);

- в секторе записи (1-й этаж, зона 1), отделе краеведения (1-й этаж, зона 2), абонементе (1-й этаж, зона 3), центре «Прикосновение», читальном зале, отделе православной литературы, зале периодических изданий, зале каталогов, отделе искусств (2-й этаж, соответственно зоны 4, 5, 6, 7, 8, 9) необходимо предусмотреть выполнение следующего условия: часть стойки барьера выдачи книг предусмотреть высотой 0,85 м. Ширина рабочего фронта стола, стойки, барьера и т.п. у места получения услуги при этом должна быть не менее 1 м (для К-категории);

- места для лиц с дефектами слуха во всех зонах обслуживания необходимо разместить на расстоянии не более 3 м от источника звука или оборудовать специальными персональными приборами усиления звука (для Г-категории);

- в каждой зоне обслуживания (всего 10 зон: 1-й этаж – 3 зоны, 2-й этаж – 6 зон, 3-й этаж – 1 зона) необходимо предусмотреть мини-гардероб со свободным пространством размером не менее 1,5х1,5 м посредством установки индивидуальных шкафов высотой не более 1,3 м от пола с размерами в плане 0,4 на 0,5 м, нумерацию шкафов необходимо сделать рельефной и на контрастном фоне (для всех категорий);

- в зале массовых мероприятий (3-й этаж, зона 10) необходимо применить индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства для лиц с дефектами слуха. Эти места следует расположить в зоне хорошей видимости сцены (экрана) и переводчика жестового языка (для Г-категории),

- (или) места для лиц с дефектами слуха необходимо разместить на расстоянии не более 10 м от источника звука;

- в зале массовых мероприятий (3-й этаж, зона 10) смонтировать звуковое оборудование для сопровождения театральным постановок, проведения других мероприятий (для С, Г-категорий);

- места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов (для всех категорий) необходимо расположить на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из здания наружу:

- не более 15 м от дверей помещения, выходящего в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа.

- Во всех залах, где буду обслуживаться инвалиды, необходимо организовать не менее двух рассредоточенных выходов, приспособленных для прохода МГН (для всех категорий);

- В зале массовых мероприятий (3-й этаж, зона 10) у мест или зон для зрителей на креслах-колясках необходимо предусмотреть меры безопасности (ограда, буферная полоса, поребрик) (для всех категорий);

- В зале массовых мероприятий (3-й этаж, зона 10) расположение мест с учетом эвакуации необходимо обеспечить с учетом следующего требования:

- расстояние от любого места пребывания инвалида в зале до эвакуационного выхода в коридор не более 40 м (для всех категорий).

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ 01 от 20.01.2014 г.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Центральная городская библиотека по ул. Дружбы Народов, 22

(Наименование объекта, адрес)

Зона № 5

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната (2 эт.) | есть | 1 |  | есть | все | есть | Стр. |
| 5.2 | гардеробная | нет | Зоны обсл. |  | есть | все | есть | Стр. |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан: - в общественных уборных, - в общественных зданиях, - в производственных зданиях, - в любых общественных зданиях (при численности посетителей 50 человек и более или при продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин. и более) |

II. Заключение по зоне № 5:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (О, Г, У) | 1 |  | Стр. |

Комментарий к заключению по зоне № 5:

- В санитарном узле 2-го этажа необходима установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений (для всех категорий);

- Выключатели и розетки в санитарном узле 2-го этажа необходимо смонтировать на высоте 0,8 м от уровня пола (для всех категорий);

- Необходимо разместить информирующие обозначения помещения санузла 2-го этажа рядом с дверью, со стороны дверной ручки, на высоте от 1,4 м до 1,75 м и продублировать рельефными знаками (для всех категорий);

- В санитарном узле 2-го этажа необходимо смонтировать водопроводные краны рычажного или нажимного действия (или управляемых электронными системами), а в случае размещения в санузле универсальной кабины управление спуском воды в унитазе разместить на боковой стене (для всех категорий);

- Все материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы) должны иметь гигиенические сертификаты (для всех категорий);

- Санитарный узел 2-го этажа необходимо оборудовать (в том числе кабинку туалета) двусторонней связью с вахтой на 1-ом этаже (или кнопкой звонка), а также оборудовать аварийным освещением (для всех категорий);

- Размещаемая в санузле универсальная кабина должны отвечать следующим требованиям (для К, О – категорий):

- размеры в плане: ширина – 1,65 м, глубина – 1,8 м,

- рядом с унитазом должно быть пространство для размещения кресла-коляски,

- должны быть смонтированы крючки для одежды, костылей и других принадлежностей,

- В санитарном узле 2-го этажа необходимо обеспечить проход шириной не менее 1,8 м между умывальником, уборной, писсуарами (для К – категорий);

- в каждой зоне обслуживания (всего 10 зон: 1-й этаж – 3 зоны, 2-й этаж – 6 зон, 3-й этаж – 1 зона) необходимо предусмотреть мини-гардероб со свободным пространством размером не менее 1,5х1,5 м посредством приобретения и установки индивидуальных шкафов высотой не более 1,3 м от пола с размерами в плане 0,4 на 0,5 м, нумерацию шкафов необходимо сделать рельефной и на контрастном фоне (для всех категорий).

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ

№ 01 от 20.01.2014 г.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Центральная городская библиотека по ул. Дружбы Народов, 22

(Наименование объекта, адрес)

Зона № 6

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет | - |  | есть | все | есть | Стр. |
| 6.2 | Акустические средства | есть | - |  | есть | все | есть | Стр. |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | - |  | есть | С | есть | Стр. |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ |

II. Заключение по зоне № 6:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ДЧ-И (О, У) | - |  | Стр. |

Комментарий к заключению по зоне № 6:

- необходимо изготовить и смонтировать визуальные средства, тактильные средства информации, указывающие направления движения внутри объекта (в том числе пути эвакуации), нахождение основных функциональных зон, местоположение санитарно-гигиенических помещений, а также содержащих информацию об опасности в экстремальных ситуациях, информацию об ассортименте предоставляемых услуг и т.п. (все категории);

- необходимо обеспечить монтаж и работу световой системы оповещения о пожаре синхронно со звуковой сигнализацией (все категории).

Приложение 9

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУ «БИС»

И.Е. Ивлева

27.01.2014 г.

Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры

и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

на территории МБУ «Библиотечно-информационная система» на 2014-2015 годы

| № п/п | Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте | Адрес объекта | № паспорта доступности объекта | Плановые работы | Ожидаемый результат (по состоянию доступности) | Финансирование | Ответственный исполнитель, соисполнители | Дата текущего контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Содержание работ | Вид работ |  | Объем, тыс. руб. | Источник |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ЦГБ МБУ «БИС» | г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, 22 | 01 | Зона № 1 1. Произвести устройство двух пандусов в районе автобусной остановки на ул. Ленина с разработкой проектно-сметной документации (далее ПСД). 2. Входы на территорию оборудовать элементами информации об объекте с разработкой ПСД. 3. Произвести переустройство пешеходных дорожек с разработкой ПСД. 4. Произвести реконструкцию наружной лестницы и пандуса с разработкой ПСД. 5. На пути движения от остановки до объекта на территории предусмотреть место отдыха с разработкой ПСД. | Строит Строит Рекон Рекон Строит | ДП-В | 200 100 300 250 100 | бюджет | Заказчик |  |
|  |  |  |  | Зона № 2 1. Размеры входной площадки с пандусом реконструировать до нормативных значений с разработкой ПСД. 2. Привести в соответствие с требованиями поверхности покрытий входной площадки и тамбура с разработкой ПСД. 3. Заменить дверные заполнения на входе и в тамбуре для обеспечения нормативных требований с разработкой ПСД. | Рекон Рекон Рекон | ДП-В | 100 80 90 | бюджет | Заказчик |  |
|  |  |  |  | Зона № 3 1. Участки пола на путях движения и эвакуации в здании обустроить тактильными предупреждающими указателями, на стенах и на полу смонтировать светящиеся указатели с разработкой ПСД. 2. Все дверные заполнения, не отвечающие нормативным требованиям, заменить на новые (всего 12 шт.) с разработкой ПСД. 3. Оборудовать три зоны отдыха, а именно: 1-й этаж – в зале абонемента, 2-й этаж – в зале каталогов и в читальном зале с разработкой ПСД. 4. Обустроить лестницу внутри здания в соответствии с нормативными требованиями с разработкой ПСД. 5. Оснастить лифт световой и звуковой информирующей сигнализацией, установить перед лифтом все необходимые указатели согласно нормативных требований с разработкой ПСД. 6. Обеспечить необходимый уровень освещенности на путях эвакуации и в местах оказания услуг с разработкой ПСД. 7. На запасном выходе на 1-ом этаже произвести устройство наружного пандуса с навесом из легких конструкций с разработкой ПСД. 8. Обустроить в холлах лифта на 2-м и 3-м этажах зоны безопасности с заменой существующих окон и дверей на лестничных маршах (всего окон 4 шт. общей площадью 15 м2, всего дверей 2 шт. общей площадью 5 м2) с разработкой ПСД. 9. Капитально отремонтировать систему дымоудаления на лестничных маршах с разработкой ПСД. 10. Разработать и изготовить заново планы эвакуации с учетом обслуживания МГН. 11. В зале массовых мероприятий смонтировать на путях эвакуации табло «Выход» с автономным источником питания (всего 6 шт.) с разработкой ПСД. 12. В зале массовых мероприятий смонтировать звуковое оборудование с разработкой ПСД. | Строит Рекон Рекон Рекон Рекон Рекон Строит Рекон Капит. Ремонт Рекон Рекон Рекон | ДП-В | 500 300 300 200 120 250 1000 180 200 50 60 100 | бюджет | Заказчик |  |
|  |  |  |  | Зона № 4 1. Оборудовать в каждой из зон обслуживания по одному месту для инвалидов с соблюдением всех нормативных требований с приобретением необходимого оборудования, мебели, приборов, устройств и т.п. с разработкой ПСД. 2. В зале массовых мероприятий у мест или зон для зрителей на креслах-колясках необходимо обеспечить меры безопасности (ограда, буферная полоса, поребрик) с разработкой ПСД. | Рекон Рекон | ДП-В | 400 120 | бюджет | Заказчик |  |
|  |  |  |  | Зона № 5 1. В санитарном узле на 2-м этаже необходимо смонтировать универсальную кабину, а также установить поручни, штангу с навесными рукоятками, поворотные или откидные сиденья, крючки для одежды (костылей и других принадлежностей) и т.п. в соответствии с нормативными требованиями с разработкой ПСД. 2. Смонтировать водопроводные краны рычажного или нажимного действия (или управляемых электронными системами). 3. Управление спуском воды в унитазе разместить на боковых стенах в зоне действия горизонтальных поручней. 4. Выключатели и розетки в санитарном узле необходимо смонтировать на высоте 0,8 м от уровня пола. 5. Необходимо нанести информирующие обозначения помещения санузла рядом с дверью, со стороны дверной ручки и продублировать рельефными знаками. 6. Санитарный узел необходимо оборудовать (в том числе кабинку туалета) двусторонней связью с вахтой на 1-ом этаже (или кнопкой звонка), а также оборудовать аварийным освещением с разработкой ПСД. 7. При производстве работ необходимо применить (заменить существующие) материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы и т.д.), имеющие гигиенические сертификаты. 8. В каждой зоне обслуживания (всего 10 зон: 1-й этаж – 3 зоны, 2-й этаж – 6 зон, 3-й этаж – 1 зона) необходимо предусмотреть мини-гардероб со свободным пространством размером не менее 1,5х1,5 м посредством приобретения и установки индивидуальных шкафов высотой не более 1,3 м от пола с размерами в плане 0,4 на 0,5 м, нумерацию шкафов необходимо сделать рельефной и на контрастном фоне с разработкой ПСД. | Рекон Рекон Рекон Рекон Текущ. Ремонт Рекон Рекон Рекон | ДП-В | 200 50 50 30 20 100 50 200 | бюджет | Заказчик |  |
|  |  |  |  | Зона № 6 1. Необходимо изготовить и смонтировать визуальные средства, тактильные средства информации, указывающие направления движения внутри объекта (в том числе пути эвакуации), нахождение основных функциональных зон, местоположение санитарно-гигиенических помещений, а также содержащих информацию об опасности в экстремальных ситуациях, информацию об ассортименте предоставляемых услуг и т.п. с разработкой ПСД. 2. Необходимо обеспечить монтаж и работу световой системы оповещения о пожаре синхронно со звуковой сигнализацией с разработкой ПСД. | Рекон Рекон | ДП-В | 100 200 | бюджет | Заказчик |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  | 11 400 |  |  |  |

Примечания по адресной программе:

- Стоимость работ указана ориентировочно, для более точного определения необходимого объема финансирования требуется разработка проектно-сметной документации.

- Стоимость разработки проектно-сметной документации составит ориентировочно 700 000 рублей.

Разработал:

Главный инженер МБУ «БИС»   А.В Жабин

Тел. 44 49 90

Приложение А.6

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

адресной программы (плана) адаптации объектов социальной инфраструктуры

и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

на территории Центральная городская библиотека за 2015 год

| № п/п | Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте | Адрес объекта | № паспорта доступности объекта | Выполненные работы | Оценка результата (по состоянию доступности) *** | Фактические затраты | Причины невыполнения | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Содержание работ* | Оценка работ** |  | Объем, тыс.руб. | Оценка **** |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | МБУ « БИС» | Дружбы Народов 22 | № 01 | Зона № 2 Вход-выход- лестничный марш и пандус оборудован противоскользящим покрытием Зона № 3 1 этаж 2 этаж 3этаж установлены тактильные полосы и предупреждающая тактильная плитка, | Перенесено на следующий период | ДЧ-В | 162170,0 | Частично | В связи отсутствия финансирования 2015 году |  |

* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте

** - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана

*** - указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И  (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

**** - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием

Приложение А.7

Статистическая форма

Информация о состоянии доступности объектов социальной инфраструктуры

в приоритетных сферах жизнедеятельности

инвалидов и других маломобильных групп населения

на территории ________________________________________ в ________________ году*

| №№ п/п | Наименование приоритетной сферы жизнедеятельности | Общее количество объектов | Количество доступных объектов** | Доля доступных объектов (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Все сферы жизнедеятельности |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2. | Здравоохранение |  |  |  |
| 3. | Образование |  |  |  |
| 4. | Социальная защита населения |  |  |  |
| 5. | Физкультура и спорт |  |  |  |
| 6. | Культура |  |  |  |
| 7. | Транспорт |  |  |  |
| 8. | Связь и информация |  |  |  |
| 9. | Жилой фонд |  |  |  |
| 10. | Потребительский рынок |  |  |  |
| 11. | Места приложения труда |  |  |  |
| 12. | Иные |  |  |  |

* - в статистической форме все данные указываются на конец отчетного года

** - указывается общее количество объектов, адаптированных для инвалидов всех категорий, всех степеней доступности объектов (полной, частичной, условной)

Приложение Б.1

Характеристика параметров доступности структурно-функциональной зоны

«Территория, прилегающая к зданию (участок)»

| 1 Территория, прилегающая к зданию (участок) | 1.1 Вход (входы) на территорию |
| --- | --- |
|  | 1.2 Путь (пути) движения на территории |
|  | 1.3 Лестница (наружная) |
|  | 1.4 Пандус (наружный) |
|  | 1.5 Автостоянка и парковка |
| № п/п | Наименование и характеристика основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности) | Категории инвалидов | Основание - ссылка на пункт СНиП, другие документы (ГОСТ, СП) |
| ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗОНЕ |
|  | Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию | все | 3.1 |
|  | Информационная поддержка на всех путях движения МГН | все | 3.1 |
|  | Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения) | все | 3.2 |
|  | Наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними | все | 3.62 |
|  | Организация мест отдыха на участке (рекомендуется) | все | СП |
| 1.1. Вход (входы) на территорию |
| УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |
|  | Оборудование доступными элементами информации об объекте | все | 3.11 |
|  | Отсутствие на входе для МГН турникетов и навесных калиток с непрозрачными полотнами двустороннего действия или вращающимися | все | 3.8 |
| 1.2. Путь (пути) движения на территории |
| УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |
|  | Поверхность пути: - отсутствие насыпных и крупноструктурных материалов - при наличии бетонных плит ровная укладка, толщина швов между плитами - не более 0,015 м | все | 3.7 |
|  | Лестницы на пути: дублируются пандусами или другими средствами подъема | все | 3.9 |
|  | Устройства и оборудование: (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты) на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски | все | 3.10 |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (для отдельных категорий инвалидов) |
|  | Ширина пути: не менее 1,8 м (при встречном движении инвалидов на креслах-колясках) | К | 3.3 |
|  | Уклон пути: - поперечный - 1 - 2%, - продольный - не более 5% (при съезде с тротуара и в стесненных местах - до 10% на протяжении не более 10 м) | К, О, С | 3.3 |
|  | Тактильные средства на покрытии пешеходных путей: - не менее, чем за 0,8 м до объекта информации (начала опасного участка, изменения направления движения, входа) | С | 3.6 |
|  | Бордюры по краям пешеходных путей: высота не менее 0,05 м | К, О, С | 3.4 |
|  | Бортовой камень на пересечении тротуаров с проезжей частью, вдоль газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения - высота не более 0,04 м | К | 3.4 |
|  | Подземные и надземные переходы: оборудуются пандусами или подъемными устройствами | К, О | 3.5 |
|  | Выступающие объекты и подвесное оборудование: - не более 0,1 м (если нижняя кромка их на высоте 0,7-2,1 м от уровня пешеходного пути), - не более 0,3 м (при их размещении на отдельно стоящей опоре); - в иных случаях выделять пространство под этими объектами бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 0,05 м либо ограждениями высотой не менее 0,7 м, - формы и края подвесного оборудования скруглены | С | 3.10 |
|  | Установленное оборудование: (в т.ч. таксофоны и другое специализированное оборудование для людей с недостатками зрения) - на горизонтальной плоскости с применением рифленого покрытия, или - на отдельных плитах высотой до 0,04 м, край которых на расстоянии 0,7 - 0,8 м от установленного оборудования | С | 3.10 |
| 1.3 Лестница (наружная) |
| УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |
|  | Дублируются пандусами или другими средствами подъема | все | 3.9 |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (для отдельных категорий инвалидов) |
|  | Ступени: одинаковой формы: ширина проступей не менее 0,4 м, высота подъемов ступеней - не более 0,12 м; поперечный уклон 1 - 2% | О, С | 3.9 |
|  | Поручни (при перепаде высот более 0,45 м): - с двух сторон, - на высоте 0,9 м (в дошкольных учреждениях - и 0,5 м) - завершающие части поручня длиннее марша на 0,3 м | О, С | 3.32 |
| 1.4 Пандус (наружный) |
| УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |
|  | Материалы несущих конструкции пандусов – негорючие | все | 3.30 |
|  | Высота одного подъема (марша): - до 0,8 м (при уклоне до 8%) - до 0,2 (уклон до 10%) | все | 3.29 |
|  | Ширина пандуса: при одностороннем движении - не менее 1,0 м, (остальные - 1,8 м) | все | 3.29 |
|  | Горизонтальные площадки: - после каждого марша, - глубина площадки - не менее 1,5 м (в исключительных случаях предусматривать винтовые пандусы) | все |  |
|  | Бортики (при перепаде высот более 0,45 м): по краям маршей и горизонтальных поверхностей - высотой не менее 0,05 м | все | 3.31 |
|  | Поручни (при перепаде высот более 0,45 м): - с двух сторон, - на высоте 0,7 и 0,9 м (в дошкольных учреждениях - и 0,5 м), - завершающие части длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м | все | 3.32 ГОСТ Р 51261 |
| 1.5 Автостоянка и парковка |
| УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |
|  | Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта для инвалидов размещаются не далее 100 м от входов в общественные здания для МГН | все | 3.12 |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (для отдельных категорий инвалидов) |
|  | Зоны для парковки (стоянки) автомобиля инвалида: - ширина - не менее 3,5 м; - обозначение знаками (международными); - вблизи входа в здание - не далее 50 м | К | 3.12 |
|  | Количество мест для транспорта инвалидов: (на открытых индивидуальных автостоянках) - не менее 10% (но не менее одного места) | К, О | 3.12 |
| ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОТДЕЛЬНЫМ ТИПАМ ОСИ |
|  | Зоны для парковки (стоянки) автомобиля инвалида при жилых зданиях: - не далее 100 м | все | 3.12 |
|  | К участку жилого одноквартирного дома - оборудование контрольно-охранными приборами или устройствами сигнализации (для людей с нарушениями зрения и слуха) | С, Г | 3.11 |

Приложение Б.2

Характеристика параметров доступности структурно-функциональной зоны

«Вход (входы) в здание»

| 2 Вход (входы) в здание | 2.1 Лестница (наружная) |
| --- | --- |
|  | 2.2 Пандус (наружный) |
|  | 2.3 Входная площадка (перед дверью) |
|  | 2.4 Дверь (входная) |
|  | 2.5 Тамбур |
| № п/п | Наименование и характеристика основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности) | Категории инвалидов | Основание – ссылка на пункт СНиП, другие документы (ГОСТ, СП) |
| ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗОНЕ |
|  | Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию | все | 3.13 |
|  | Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними | все | 3.62 |
|  | Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола | все | 3.58 |
|  | 2.1 Лестница (наружная) |  |  |
|  | УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |
|  | Ширина марша не менее 1,35 м | все | 3.27 |
|  | Поручни дополнительные разделительные (при ширине марша 2,5 м и более) | все | 3.14 |
|  | Уклоны лестниц должны быть не более 1:2 | все | 3.28 |
|  | Поручни (при перепаде высот более 0,45 м): - с двух сторон; - на высоте 0,7 и 0,9 м (в дошкольных учреждениях - и 0,5 м); - завершающие части длиннее на 0,3 м | все | 3.32 ГОСТ Р 51261 |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (для отдельных категорий инвалидов) |
|  | Ступени: - одинаковая геометрия; - сплошные, ровные, без выступов; с шероховатой поверхностью; - ширина проступей (кроме внутриквартирных) - не менее 0,3 м; - высота подъема ступени - не более 0,15 м; - ребро с закруглением радиусом не более 0,05 м; - боковые края (не примыкающие к стене) с бортиками высотой не менее 0,02 м | О, С | 3.27 3.28 |
|  | Ограждения: под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами (с высотой в свету менее 1,9 м) | С | 3.20 |
|  | 2.2. Пандус (наружный) |  |  |
|  | УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |
|  | Материалы несущих конструкции пандусов – негорючие | все | 3.30 |
|  | Подъем (1 марш) высота: - до 0,8 м (при уклоне до 8%); - до 0,2 (уклон до 10%) | все | 3.29 |
|  | Ширина пандуса: при одностороннем движении - не менее 1,0 м, (остальные - 1,8 м) | все | 3.29 |
|  | Горизонтальные площадки: - после каждого марша, - глубина площадки - не менее 1,5 м (в исключительных случаях предусматривать винтовые пандусы) | все |  |
|  | Бортики (при перепаде высот более 0,45 м): по краям маршей и горизонтальных поверхностей - высотой не менее 0,05 м | все | 3.31 |
|  | Поручни (при перепаде высот более 0,45 м): - с двух сторон; - на высоте 0,7 и 0,9 м (в дошкольных учреждениях - и 0,5 м); - завершающие части длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м | все | 3.32 ГОСТ Р 51261 |
|  | 2.3. Входная площадка (перед дверью) |  |  |
|  | УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |
|  | Размеры площадки: - глубина - не менее 1,2 м (при открывании двери "от себя"); - не менее 1,5 м (при открывании "к себе"); - ширина - не менее 1,5 м | все | 3.19 |
|  | Поверхность площадки: - твердая (не скользкая при намокании); - уклон поперечный 1-2%; - подогрев (при особых климатических условиях) | все | 3.14 |
|  | Дополнительные элементы: - навес, - водоотвод; - дренажные и водосборные решетки: - устанавливаются в полу заподлицо с поверхностью покрытия пола; - ширина просветов их ячеек не более 0,015 м (предпочтительно ромбовидные или квадратные ячейки) | все | 3.14 3.15 |
|  | 2.4. Дверь (входная) |  |  |
| УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |
|  | Контрольные устройства на входе: - приспособлены для пропуска тех категорий инвалидов, для которых доступен объект | все | 3.16 |
|  | Приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны, кнопки различных аппаратов, отверстия торговых и билетных автоматов и др.): - имеют форму, позволяющую управлять одной рукой - легкоуправляемые; легко доступные с обеих сторон; - на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола; - на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены (при расположении в углу - не менее 0,6 м) | все | 3.58 3.59 |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (для отдельных категорий инвалидов) |
|  | Дверной проем: - ширина – не менее 0,9 м (при глубине откоса открытого проема более 1,0 м - не менее 1,2 м) | К | 3.23 |
|  | Крепление двери: - на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто"; - обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек; - не допускаются вращающиеся двери и турникеты | К | 3.26 |
|  | Порог и перепад высот в дверном проеме: - отсутствует или не более 0,025 м | К | 3.23 |
|  | Полотно двери: - нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола защищена противоударной полосой; - смотровые панели из прозрачного ударопрочного материала на высоте 0,3 - 0,9 м от уровня пола | К | 3.24 |
|  | Прозрачные двери и ограждения: - из ударопрочного материала; - с яркой контрастной маркировкой на уровне от 1,2 м до 1,5 м от поверхности пешеходного пути (высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м) | К, О, С | 3.25 |
|  | 2.5 Тамбур |  |  |
|  | УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |
|  | Размеры тамбуров и тамбур-шлюзов: - глубина - не менее 1,8 м, - ширина - не менее 2,2 м | все | 3.15 |
|  | Покрытие пола: - твердое, не допускающее скольжения при намокании; - поперечный уклон 1 - 2% | все | 3.14 |
|  | Дренажные и водосборные решетки: - устанавливаются в полу заподлицо с поверхностью покрытия пола; - ширина просветов их ячеек не более 0,015 м (предпочтительно ромбовидные или квадратные ячейки) | все | 3.15 |
|  | ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОТДЕЛЬНЫМ ТИПАМ ОСИ |  |  |
|  | Размеры тамбуров и тамбур-шлюзов: в жилых зданиях - не менее 1,5 м | все | 3.15 |

Приложение Б.3

Характеристика параметров доступности структурно-функциональной зоны

«Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)»

| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | 3.1 Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 3.2 Лестница (внутри здания) |
|  |  | 3.3 Пандус (внутри здания) |
|  |  | 3.4 Лифт пассажирский (или подъемник) |
|  |  | 3.5 Дверь |
|  |  | 3.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) |
| № п/п | Наименование и характеристика основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности) | Категории инвалидов | Основание – ссылка на пункт СНиП, другие документы (ГОСТ, СП) |
| ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗОНЕ |
|  | Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения | все |  |
|  | Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними | все | 3.62 |
|  | Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола | все | 3.58 |
|  | Зоны отдыха: - на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места | все | 4.14 |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗОНЕ (для отдельных категорий инвалидов) |
|  | Предупредительная информация о препятствии (перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы, перед поворотом коммуникационных путей): - на расстоянии 0,6 м до объекта информации; - визуальная (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков); - тактильная (рифленая поверхность) | С | 3.21 |
| 3.1 Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) |
| УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |
|  | Покрытие пола: - ковровые покрытия на путях движения плотно закреплены, особенно на стыках и по границе покрытий; - не допускаются ворсовые ковры с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса) - более 0,013 м | все | 3.22 |
|  | Приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны, кнопки различных аппаратов, отверстия торговых и билетных автоматов и др.): - иметь форму, позволяющую управлять одной рукой – легкоуправляемые; легко доступные с обеих сторон; - на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола; - на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены (при расположении в углу - не менее 0,6 м) | все | 3.58 3.59 |
|  | Опасные помещения (бойлерные, вентиляционные камеры, трансформаторные узлы): - запоры, исключающие свободное попадание внутрь помещения; - дверные ручки с тактильными опознавательными знаками опасности | все | 3.60 |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (для отдельных категорий инвалидов) |
|  | Ширина пути движения в чистоте: - при движении кресла-коляски в одном направлении – не менее 1,5 м; - при встречном движении – не менее 1,8 м; - при переходе в другое здание - не менее 2,0 м; - в помещении с оборудованием и мебелью - не менее 1,2 м | К | 3.18 |
|  | Балконы и лоджии - ширина не менее 1,4 м в свету | К | 3.18 |
|  | Подходы к оборудованию и мебели: - не менее 0,9 м; - не менее 1,2 м (при необходимости поворота кресла-коляски на 90°) | К | 3.18 |
|  | Зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске (на 90 - 180°) - не менее 1,4 м в диаметре | К | 3.19 |
|  | Свободное пространство (около столов, прилавков, настенных приборов, аппаратов и устройств): - размер в плане не менее 0,9 х 1,5 м | К | 3.19 |
|  | Пространство для маневрирования кресла-коляски перед дверью: - глубина не менее 1,2 м (при открывании "от себя"); - глубина не менее 1,5 м (при открывании "к себе"); - ширина не менее 1,5 м | К | 3.19 |
|  | Конструктивные элементы и устройства на стенах и других вертикальных поверхностях (на высоте от 0,7 до 2,0 м от уровня пола) не должны выступать более чем: - на 0,1 м (при размещении на стенах); на 0,3 м (при размещении на отдельно стоящей опоре); - должны иметь закругленные края | К | 3.20 |
|  | В вестибюлях общественных зданий следует предусматривать установку звуковых информаторов по типу телефонов-автоматов, которыми могут пользоваться посетители с недостатками зрения и текстофонов для посетителей с дефектами слуха | С, Г | 3.56 |
| 3.2 Лестница (внутри здания) |
| УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |
|  | Ширина марша не менее 1,35 м | все | 3.27 |
|  | Поручни дополнительные разделительные (при ширине марша 2,5 м и более) | все | 3.14 |
|  | Уклоны лестниц должны быть не более 1:2 | все | 3.28 |
|  | Поручни (при перепаде высот более 0,45 м): - с двух сторон; - на высоте 0,7 и 0,9 м (в дошкольных учреждениях - и 0,5 м); - завершающие части длиннее на 0,3 м; - рельефные обозначения этажей | все | 3.32 3.33 ГОСТ Р 51261 |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (для отдельных категорий инвалидов) |
|  | Ступени: - одинаковая геометрия; - сплошные, ровные, без выступов; с шероховатой поверхностью; - ширина проступей (кроме внутриквартирных) - не менее 0,3 м; - высота подъема ступени - не более 0,15 м; - ребро с закруглением радиусом не более 0,05 м; - боковые края (не примыкающие к стене) с бортиками высотой не менее 0,02 м | О, С | 3.27 3.28 |
|  | Ограждения: под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами (с высотой в свету менее 1,9 м) | С | 3.20 |
| 3.3 Пандус (внутри здания) |
| УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |
|  | Материалы несущих конструкции пандусов – негорючие | все | 3.30 |
|  | Подъем (1 марш) высота: - до 0,8 м (при уклоне до 8%); - до 0,2 (уклон до 10%) | все | 3.29 |
|  | Ширина пандуса: при одностороннем движении - не менее 1,0 м, (остальные - 1,8 м) | все | 3.29 |
|  | Горизонтальные площадки: - после каждого марша; - глубина площадки - не менее 1,5 м (в исключительных случаях предусматривать винтовые пандусы) | все |  |
|  | Бортики (при перепаде высот более 0,45 м): по краям маршей и горизонтальных поверхностей - высотой не менее 0,05 м | все | 3.31 |
|  | Поручни (при перепаде высот более 0,45 м): - с двух сторон; - на высоте 0,7 и 0,9 м (в дошкольных учреждениях - и 0,5 м); - завершающие части длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м; - рельефные обозначения этажей | все | 3.32 ГОСТ Р 51261 |
|  | Пандус, служащий путем эвакуации с вышележащих этажей непосредственно связывается с выходом наружу (через тамбур) | все | 3.43 |
| 3.4 Лифт пассажирский (или подъемник) |
| УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |
|  | Информирующая сигнализация (световая и звуковая) у каждой двери лифта | все | 3.37 (ГОСТ Р 51631) |
|  | Двусторонняя связь из кабины лифта с диспетчером или дежурным (либо кнопка звонка дежурному) и аварийное освещение | все | 3.57 |
|  | Тамбур-шлюз перед дверью лифта для инвалидов (в подвальном или цокольном этаже) | все | 3.36 |
|  | Подъемная платформа (подъемник): - соответствие ГОСТ; - обеспечить выход только в уровне этажей, имеющих помещения для проживания или целевого посещения инвалидами | все | 3.39 (ГОСТ Р 51630) |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (для отдельных категорий инвалидов) |
|  | Лифт пассажирский/подъемная платформа: при размещении помещений для инвалидов на креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание (первого этажа) | К | 3.34 |
|  | Кабина лифта не менее: - дверной проем – 0,9 м (для нового строительства общественных и производственных зданий); - внутренние размеры - 1,1 м (ширина) на 1,4 м (глубина) | К | 3.35 (ГОСТ Р 51631) |
|  | Приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, кнопки и др.): - иметь форму, позволяющую управлять одной рукой – легкоуправляемые; легко доступные с обеих сторон; - на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола; - на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены | К | 3.58 |
| 3.5 Дверь |
| УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |
|  | Контрольные устройства на входе: - приспособлены для пропуска тех категорий инвалидов, для которых доступен объект | все | 3.16 |
|  | Приборы и устройства (для открывания и закрытия дверей, горизонтальные поручни, ручки, рычаги, краны, кнопки различных аппаратов, отверстия торговых и билетных автоматов и др.): - иметь форму, позволяющую управлять одной рукой – легкоуправляемые; легко доступные с обеих сторон; - на высоте от 0,85 м до 1,1 м от пола; - на расстоянии не менее 0,4 м от боковой стены (при расположении в углу - не менее 0,6 м) | все | 3.58 3.59 |
|  | Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками | все | 3.61 |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (для отдельных категорий инвалидов) |
|  | Дверной проем: - ширина – не менее 0,9 м (при глубине откоса открытого проема более 1,0 м - не менее 1,2 м) | К | 3.23 |
|  | Крепление двери: - на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях "открыто" и "закрыто"; - обеспечивающие задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек; - не допускаются вращающиеся двери и турникеты | К | 3.26 |
|  | Порог и перепад высот в дверном проеме: - отсутствует или не более 0,025 м | К | 3.23 |
|  | Полотно двери: - нижняя часть до высоты 0,3 м от уровня пола защищена противоударной полосой; - смотровые панели из прозрачного ударопрочного материала на высоте 0,3 - 0,9 м от уровня пола | К | 3.24 |
|  | Прозрачные двери и ограждения: - из ударопрочного материала; - с яркой контрастной маркировкой на уровне от 1,2 м до 1,5 м от поверхности пешеходного пути (высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м) | К, О, С | 3.25 |
| 3.6 Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) |
| УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |
|  | Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность МГН всех категорий. Не допускать: эвакуацию по открытым металлическим наружным лестницам. Конструкции эвакуационных путей – непожароопасные | все | 3.40, 3.43, 3.44, (СНиП 21-01, ГОСТ 12.1.004) |
|  | При отсутствии специально выделенных путей эвакуации и зон безопасности в здании, требования к пути движения расширяются до требований к путям эвакуации | все |  |
|  | Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов располагать на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу: - не более 15 м от дверей помещения, выходящего в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа; - в зрительных залах – в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь эвакуации, не пересекающийся с путями остальной части зрителей; - на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий - в зоне, непосредственно примыкающей к выходу на трибуну | все | 3.41 |
|  | Пожаробезопасная зона на путях эвакуации: - если по проекту невозможно обеспечить эвакуацию МГН за необходимое время; - расстояние от наиболее удаленной точки помещения с МГН до двери в пожаробезопасную зону - в пределах досягаемости за необходимое время эвакуации; - отделена от других помещений и примыкающих коридоров противопожарными преградами; - вблизи вертикальных коммуникаций как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку или в помещение для пандуса с ограждениями; (может использоваться примыкающая лоджия или балкон, отделенные противопожарными преградами от остальных помещений этажа); - должна быть незадымляемой; - иметь двери противопожарные самозакрывающиеся с уплотнениями в притворах | все | 3.45 3.46 3.48 3.47 3.50 3.49 (СНиП 21-01) |
|  | Площадь пожаробезопасной зоны: - 2,40 кв.м (для инвалида в кресле-коляске); - 2,65 кв.м (для инвалида в кресле-коляске с сопровождающим); - 0,75 кв.м (для инвалида, перемещающегося самостоятельно); - 1,00 кв.м (для инвалида, перемещающегося с сопровождающим) | все | 3.46 |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (для отдельных категорий инвалидов) |
|  | Ширина участков эвакуационных путей для МГН (в свету) не менее: - 0,9 м (дверей из помещений при нахождении в них не более 15 человек); - 1,2 м (проемов, дверей и проходов внутри помещений в остальных случаях); - 1,5 м (переходных лоджий и балконов); - 1,8 м (коридоров, пандусов для эвакуации) | К | 3.42 |

Приложение Б.4

Характеристика параметров доступности структурно-функциональной зоны

«Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)»

| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Вариант I - зона обслуживания инвалидов | 4.1 кабинетная форма обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4.2 зальная форма обслуживания |
|  |  |  | 4.3 прилавочная форма обслуживания |
|  |  |  | 4.4 форма обслуживания с перемещением по маршруту |
|  |  |  | 4.5 кабина индивидуального обслуживания |
|  |  | Вариант II - места приложения труда |
|  |  | Вариант III - жилые помещения |
| № п/п | Наименование и характеристика основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности) | Категории инвалидов | Основание – ссылка на пункт СНиП, другие документы (ГОСТ, СП) |
| ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗОНЕ |
|  | Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов) | все |  |
|  | Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками | все | 3.61 |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗОНЕ (для отдельных категорий инвалидов) |
|  | Помещения для инвалидов на креслах-колясках, размещают на уровне входа, ближайшего к поверхности земли. При ином размещении помещений по высоте здания - кроме лестниц предусматривают пандусы, подъемные платформы, лифты или другие приспособления для перемещения | К | 3.17 |
| Вариант I - ЗОНА ОБСЛУЖИВАНИЯ ИНВАЛИДОВ |
| ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВАРИАНТУ ЗОНЫ |
|  | Предусматривать не менее 5% мест для инвалидов и других МГН от общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей (в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании) | все | 4.12 |
|  | При наличии нескольких идентичных мест (приборов, устройств и т.п.) обслуживания посетителей 5% их общего числа (но не менее одного) должны быть запроектированы так, чтобы инвалид мог ими воспользоваться | все | 4.13 |
|  | Покрытие пола в помещениях:- ковровые покрытия плотно закреплены, особенно на стыках и по границе покрытий, - не допускаются ворсовые ковры с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса) - более 0,013 м | все | 3.22 |
|  | Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН, следует повышать на одну ступень по сравнению с требованиями СНиП. Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть более 1:4 | все | 3.54 СНиП 23-05 |
|  | Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними | все | 3.62 |
|  | Выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола | все | 3.58 |
|  | Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов располагать на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу: - не более 15 м от дверей помещения, выходящего в тупиковый коридор, до эвакуационного выхода с этажа | все | 3.41 |
| 4.1 кабинетная форма обслуживания |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (для отдельных категорий инвалидов) |
|  | Дверные проемы: - ширина – не менее 0,9 м | К | 3.23 |
|  | Порог и перепад высот в дверном проеме: - отсутствует или не более 0,025 м | К | 3.23 |
|  | Свободное пространство: - размеры в плане - не менее 0,9 на 1,5 м (около столов, других мест обслуживания, у настенных приборов, аппаратов и устройств для инвалидов) | К | 3.19 |
|  | Зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске (на 90 - 180°) - не менее 1,4 м в диаметре | К | 3.19 |
|  | Подходы к оборудованию и мебели: - не менее 0,9 м; - не менее 1,2 м (при необходимости поворота кресла-коляски на 90°) | К | 3.18 |
|  | Высота столов над уровнем пола для индивидуального пользования инвалидов на креслах-колясках - не более 0,8 м | К | 4.15 |
| 4.2 зальная форма обслуживания |
| УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |
|  | Места для инвалидов: в доступной для них зоне зала, обеспечивающей: -полноценное восприятие демонстрационных, зрелищных, информационных, музыкальных программ и материалов, - удобный прием пищи (в обеденных залах или кулуарах при залах); - оптимальные условия для работы (в читальных залах библиотек); - оптимальные условия для отдыха (в зале ожидания). В зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов должны быть приспособлены для прохода МГН | все | 4.16 |
|  | Свободные площадки: - ширина в свету не менее 1,8 м перед эстрадой или в конце зала вблизи проема-выезда | все | 4.18 |
|  | Меры безопасности у мест или зон для зрителей на креслах-колясках в аудиториях с амфитеатром, зрительных и лекционных залах (ограда, буферная полоса, поребрик) | все | 4.19 |
|  | Ширина проходов в залах увеличивается на ширину свободного проезда кресла-коляски (0,9 м) | все | 4.17 |
|  | Расположение мест с учетом эвакуации: - в зрительных залах - в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь, не пересекающийся с путями эвакуации остальной части зрителей; - на трибунах спортивных сооружений и спортивно-зрелищных зданий - в зоне, непосредственно примыкающей к выходу на трибуну; - столы в залах предприятий общественного питания - вблизи от эвакуационного выхода, но в непроходной зоне; - расстояние от любого места пребывания инвалида в зальном помещении до эвакуационного выхода в коридор, фойе, наружу или до эвакуационного люка трибун спортивно-зрелищных залов не более 40 м; - в зрительных залах с числом мест 800 и более места для инвалидов в креслах-колясках рассредоточивать в различных зонах, в непосредственной близости от эвакуационных выходов - в одном месте не более трех | все | 3.41 4.17 |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (для отдельных категорий инвалидов) |
|  | Вмонтированные системы индивидуального прослушивания: в аудиториях, зрительных и лекционных залах вместимостью более 50 человек, оборудованных фиксированными сидячими местами, предусматривать не менее 4% кресел | С, Г | 4.20 |
|  | Места для лиц с дефектами слуха: - размещать на расстоянии не более 10 м от источника звука; - (или) оборудовать специальными персональными приборами усиления звука; - возможно применять в залах индукционный контур; - другие индивидуальные беспроводные устройства; - располагать в зоне хорошей видимости сцены и переводчика жестового языка (возможно, выделение дополнительной зоны для переводчика) | Г | 4.21 |
| 4.3 прилавочная форма обслуживания |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (для отдельных категорий инвалидов) |
|  | Свободное пространство: - размеры в плане - не менее 0,9 на 1,5 м (около столов, других мест обслуживания, у настенных приборов, аппаратов и устройств для инвалидов) | К | 3.19 |
|  | Зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске (на 90 - 180°) - не менее 1,4 м в диаметре | К | 3.19 |
|  | Зона досягаемости (приборов, устройств и другого оборудования) – высота от пола: - от 0,3 до 1,4 м (при расположении сбоку от посетителя); - от 0,4 до 1,2 м (при фронтальном подходе) | К | 4.15 |
|  | Высота прилавков над уровнем пола (и других мест обслуживания инвалидов на креслах-колясках) - не более 0,8 м над уровнем пола | К | 4.15 |
| 4.4 форма обслуживания с перемещением по маршруту |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (для отдельных категорий инвалидов) |
|  | Свободное пространство: - размеры в плане - не менее 0,9 на 1,5 м (около столов, других мест обслуживания, у настенных приборов, аппаратов и устройств для инвалидов) | К | 3.19 |
|  | Ширина пути движения в чистоте: - при движении кресла-коляски в одном направлении – не менее 1,5 м; - при встречном движении – не менее 1,8 м; - при переходе в другое здание - не менее 2,0 м; - в помещении с оборудованием и мебелью - не менее 1,2 м | К | 3.18 |
|  | Подходы к оборудованию и мебели: - не менее 0,9 м; - не менее 1,2 м (при необходимости поворота кресла-коляски на 90°) | К | 3.18 |
|  | Зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске (на 90 - 180°) - не менее 1,4 м в диаметре | К | 3.19 |
|  | Также см. другие требования к путям движения (раздел 3) |  |  |
| 4.5 кабина индивидуального обслуживания |
| УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |
|  | Оборудование замкнутых пространств: - двусторонней связью с диспетчером или дежурным; - или кнопкой звонка (в дежурную комнату); - аварийное освещение | все | 3.57 |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (для отдельных категорий инвалидов) |
|  | Свободное пространство: - размеры в плане - не менее 0,9 на 1,5 м (около столов, других мест обслуживания, у настенных приборов, аппаратов и устройств для инвалидов) | К | 3.19 |
|  | Зона для самостоятельного разворота инвалида на кресле-коляске (на 90 - 180°) - не менее 1,4 м в диаметре | К | 3.19 |
|  | Зона досягаемости (приборов, устройств и другого оборудования) – высота от пола: - от 0,3 до 1,4 м (при расположении сбоку от посетителя); - от 0,4 до 1,2 м (при фронтальном подходе) | К | 4.15 |
|  | Высота столов индивидуального пользования (и других мест обслуживания инвалидов на креслах-колясках) - не более 0,8 м над уровнем пола | К | 4.15 |
| Вариант II - МЕСТА ПРИЛОЖЕНИЯ ТРУДА | СП 35-104-2001 |
| УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |
|  | Количество и виды рабочих мест для инвалидов (специализированных или обычных), их размещение в объемно-планировочной структуре здания (рассредоточенное или в специализированных цехах, производственных участках и специальных помещениях), а также необходимые дополнительные помещения устанавливаются в задании на проектирование | все | 4.26 |
|  | Рабочие места инвалидов: - должны быть безопасны для здоровья и рационально организованы; - иметь заключение органов санэпиднадзора (и быть аттестованными по условиям труда); - их специализация устанавливается заданием на проектирование; - включать комплект мебели, оборудования и вспомогательных устройств, специально приспособленные для конкретного вида заболевания (при необходимости) | все | 4.27 |
|  | Рабочая зона (пространство рабочего места) или помещение: - выполнение комплекса санитарно-гигиенических требований к микроклимату, в т.ч. дополнительных требований (в зависимости от вида заболевания инвалидов) | все | 4.28 |
|  | Санитарно-бытовое обслуживание работающих инвалидов обеспечивается согласно СНиП 2.09 | все | 4.31 |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (для отдельных категорий инвалидов) |
|  | Площадь служебных помещений: ( на каждого работающего инвалида, пользующегося креслом-коляской) - не менее 5,65 кв.м (в конторских, административных и офисных помещениях); - не менее 7,65 кв.м (в конструкторских бюро) | К | 4.29 |
|  | Расстояние до санитарно-гигиенических помещений: (от рабочих мест до уборных, курительных, помещений для обогрева или охлаждения, полудушей и устройств питьевого водоснабжения) - не более 60 м (в пределах зданий); - не более 150 м (в пределах территории учреждения, предприятия) | К, О, С | 4.30 |
|  | Комната приема пищи: (при затруднении доступа к местам общественного питания) - площадь 1,65 кв.м на каждого инвалида (но не менее 12 кв.м) | К | 4.32 |
| Вариант III - ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ | СП 35-102-2001 |
| УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |
|  | Жилые дома и жилые помещения общественных зданий следует проектировать, обеспечивая потребности инвалидов, включая: - доступность квартиры или жилого помещения от входа в здание; - доступность всех общественных помещений здания из квартиры или жилого помещения; - применение оборудования, отвечающего потребностям инвалидов; - обеспечение безопасности и удобства пользования оборудованием и приборами; - оборудование придомовой территории и здания необходимыми информационными системами | все | 4.1 |
|  | Количество и специализацию квартир по отдельным категориям инвалидов в жилых домах муниципального социального жилищного фонда устанавливается заданием на проектирование (при проектировании жилых помещений следует исходить из последующего их дооснащения при необходимости с учетом потребностей отдельных категорий инвалидов и других маломобильных групп населения) | все | 4.3 |
|  | Универсальные жилые места: (в гостиницах, мотелях, пансионатах, кемпингах и т.п.) -10 % от общего количества мест (если в задании на проектирование не оговорено количество помещений, оборудованных по универсальному или специализированному принципу) | все | 4.10 |
|  | Многоквартирные жилые дома с квартирами, предназначенными для проживания инвалидов и людей пожилого возраста, следует проектировать не ниже второй степени огнестойкости | все | 4.2 |
|  | Оборудование жилых помещений для инвалидов автономными пожарными извещателями (сигнализацией) с учетом восприятия всеми категориями инвалидов | все | 4.11 |
|  | Домофоны применять со звуковой и световой сигнализацией | все | 4.11 |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (для отдельных категорий инвалидов) |
|  | Квартиры для семей с инвалидами на креслах-колясках (при размещении их в уровне первого этажа): - обеспечение возможности выхода непосредственно на придомовую территорию; - увеличение площади квартиры на 12 кв.м (для отдельного входа через приквартирный тамбур и устройства подъемника); - минимальный размер жилого помещения для инвалида, передвигающегося на кресле-коляске - не менее 12 кв.м; - минимальный размер жилого помещения для инвалида, занимающегося индивидуальной трудовой деятельностью - до 16 кв.м | К | 4.4 4.5 |
|  | Площадь кухни квартир для семей с инвалидами на креслах-колясках в жилых домах социального жилищного фонда - принимать не менее 9 кв.м: ширина - не менее 2,3 м (при одностороннем размещении оборудования), 2,9 м (при двухстороннем или угловом размещении оборудования) Кухни следует оснащать электроплитами | К | 4.6 |
|  | Санитарно-гигиенические помещения в квартирах (не менее): - 1,2 на 1,6 м (уборная без умывальника); - 1,6 на 2,2 м (уборная с умывальником, рукомойником); - 2,2 на 2,2 м (ванная комната или совмещенный санитарный узел). В квартирах для семей с инвалидами, пользующимися креслами-колясками, вход в помещение, оборудованное унитазом, допускается проектировать из кухни или жилой комнаты | К | 4.7 3.68 |
|  | Подсобные помещения в квартирах для семей с инвалидами (в том числе на креслах-колясках) - не менее: - передняя - 1,6 м (с возможностью хранения кресла-коляски); - внутриквартирные коридоры - 1,15 м; - кладовая площадью не менее 4 кв.м (при работах на дому) | К | 4.8 4.9 |

Приложение Б.5

Характеристика параметров доступности структурно-функциональной зоны

«Санитарно-гигиенические помещения»

| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | 5.1 Туалетная комната |
| --- | --- | --- |
|  |  | 5.2 Душевая/ ванная комната |
|  |  | 5.3 Бытовая комната (гардеробная) |
| № п/п | Наименование и характеристика основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности) | Категории инвалидов | Основание – ссылка на пункт СНиП, другие документы (ГОСТ, СП) |
| ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗОНЕ |
|  | Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан: - в общественных уборных, - в общественных зданиях, - производственных зданиях, - в любых общественных зданиях (при численности посетителей 50 человек и более или при продолжительности нахождения посетителя в здании 60 мин и более) | все | 3.63 |
|  | Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений: - в универсальной кабине, - в других санитарно-гигиенических помещениях для всех категорий граждан, в том числе инвалидов | все | 3.67 |
|  | Выключатели и розетки в помещениях - на высоте 0,8 м от уровня пола | все | 3.58 |
|  | Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками | все | 3.61 |
|  | Гигиенические сертификаты на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними | все | 3.62 |
|  | Рекомендовано использование: - водопроводных кранов рычажного или нажимного действия (или управляемых электронными системами), - управление спуском воды в унитазе на боковой стене кабины | все | 3.72 |
| 5.1 Туалетная комната |
| УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |
|  | Оборудование замкнутых пространств (в т.ч. кабинки туалета): - двусторонней связью с диспетчером или дежурным, - или кнопкой звонка (в дежурную комнату), - аварийное освещение | все | 3.57 |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (для отдельных категорий инвалидов) |
|  | Универсальная кабина: - размеры в плане: ширина - 1,65, глубина - 1,8, - рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски, - крючки для одежды, костылей и других принадлежностей | К | 3.67 |
|  | Кабины личной гигиены женщин: размеры в плане - 1,8 на 2,6 м | К | 3.69 |
|  | Проходы шириной не менее 1,8 м между рядами умывальников, уборных, писсуаров | К | 3.71 |
| 5.2 Душевая/ ванная комната |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (для отдельных категорий инвалидов) |
|  | Душевая кабина: не менее одной кабины, оборудованной для инвалида на кресле-коляске, с пространством для подъезда кресла-коляски перед ней | К | 3.65 |
|  | Параметры душевых: - 1,8 на1,8 м (закрытые); - 1,2 на 0,9 м (открытые, со сквозным проходом, полудуши) | К | 3.69 |
|  | Проходы между рядами для кабин душевых (закрытых и открытых) - ширина не менее 1,8 м | К | 3.71 |
| 5.3 Бытовая комната (гардеробная) |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (для отдельных категорий инвалидов) |
|  | Индивидуальные шкафы: - совмещенные (для уличной, домашней и рабочей одежды), - высотой не более 1,3 м от пола (то же для крючков для одежды), - размеры в плане 0,4 на 0,5 м, - нумерация шкафов рельефная и на контрастном фоне | К, О, С | 3.70 3.69 3.61 |
|  | Скамьи в гардеробных размером 0,6 на 0,8 м | К, О | 3.69 |
|  | Проходы между рядами для шкафов гардеробных шириной не менее: - 2,4 м, - 1,8 м - без скамей | К, О | 3.71 |
| ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОТДЕЛЬНЫМ ТИПАМ ОСИ |
|  | Универсальная кабина в местах приложения труда: - на каждом этаже, где работают инвалиды; - не далее 60 м от рабочего места (по зрению и на колясках), -нежелательно смежное размещение мужских и женских уборных (по зрению) | К, О, С | 3.64 (СП 35-104-2001) |
|  | Универсальная кабина душевой в местах приложения труда инвалидов: - не менее 1 на 3 работающих инвалидов, - закрытые душевые кабины с открыванием двери наружу - вход непосредственно из гардеробной | К, О, С | 3.66 |
|  | Умывальные: - не менее 1 раковины умывальника на 7 инвалидов, - 40% из них - вблизи рабочих мест, - размещение в гардеробном блоке или смежно с ним | К, О, С | 3.66 |
|  | В раздевальных при спортивных сооружениях для занимающихся инвалидов: - места для хранения кресел-колясок; - индивидуальные кабины - по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов на креслах-колясках (площадью каждая не менее 4 кв.м); - индивидуальные шкафы для одежды, в т.ч. для хранения костылей и протезов (не менее двух) высотой не более 1,7 м; - скамья длиной не менее 3 м, шириной не менее 0,7 м и высотой не более 0,5 м (вокруг скамьи свободное пространство для подъезда кресла-коляски); - либо вдоль одной из стен скамья размером не менее 0,6 на 2,5 м | К, О | 4.23 |

Приложение Б.6

Характеристика параметров доступности структурно-функциональной зоны

«Система информации на объекте»

|  | 6.1 Визуальные средства |
| --- | --- |
|  | 6.2 Акустические средства |
|  | 6.3 Тактильные средства |

| № п/п | Наименование и характеристика основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности) | Категории инвалидов | Основание – ссылка на пункт СНиП, другие документы (ГОСТ, СП) |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗОНЕ |
|  | Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными) и соответствовать ГОСТ | все | 3.51 ГОСТ Р 51671, НПБ 104 |
|  | Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, в одном районе, соответствовать знакам в нормативных документов по стандартизации | все | 3.51 |
|  | Система средств информации зон и помещений должна обеспечивать: - непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; - предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. | все | 3.52 |
|  | Визуальная информация располагается на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, и должна быть увязана с художественным решением интерьера. Использование компенсирующих мероприятий при невозможности применить визуальную информацию (из-за особых художественных решений интерьеров: в залах музеев, выставок и т.п.) | все | 3.53 4.22 ГОСТ Р 51671 и НПБ 104 |
|  | Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией | все | 3.55 |

Приложение В

ГОСТ Р 51079-2006 (ИСО 9999:2002) Группа Р20

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(ОКС 11.180 ОКП 94 0100  Дата введения 2007-01-01)

И З В Л Е Ч Е Н И Я

Стандарт охватывает технические средства реабилитации, используемые исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности, в том числе инвалидов.

Классификация технических средств реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности, установленная настоящим стандартом, предназначена для использования в системах технико-экономической и социальной информации, в том числе при проведении работ по стандартизации и техническому регулированию, при составлении каталогов, реестров, перечней технических средств и классификаторов видов экономической деятельности, продукции и услуг, при организации автоматизированной обработки информации, при осуществлении международного сотрудничества в сфере социальной защиты и поддержки людей с ограничениями жизнедеятельности, в том числе инвалидов.

Классификация в настоящем стандарте состоит из трех иерархических уровней (ступеней). На первой ступени классификации расположены классы технических средств реабилитации, на второй ступени - подклассы, на третьей ступени - группы технических средств реабилитации. На каждой ступени классификации деление технических средств реабилитации осуществлено по наиболее значимым функциональным классификационным признакам, отражающим функциональную (медицинскую), социальную или профессиональную реабилитацию людей с ограничениями жизнедеятельности.

| 09 | СРЕДСТВА ДЛЯ САМООБСЛУЖИВАНИЯ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ |
| --- | --- |
| 09 12 | Оборудование туалетных комнат (санузлов) специальное |
| 09 12 03 | Кресла-стулья туалетные (на колесиках или без них) с санитарным оснащением или без него, в том числе кресла-стулья для душа |
| 09 12 06 | Унитазы, в том числе унитазы с подлокотниками, опорами, поручнями, детскими подставками, а также унитазы с возвышениями и со встроенными гигиеническими тепловодными душами и (или) тепловоздушными сушилками |
| 09 12 12 | Сиденья туалетные с возвышением напольные раздельные |
| 09 12 15 | Сиденья туалетные с возвышением откидные, располагаемые непосредственно на унитазах (ватерклозетах) |
| 09 12 18 | Сиденья туалетные с возвышением, фиксируемые (закрепляемые) постоянно на унитазе с помощью болтов или скоб |
| 09 12 21 | Сиденья туалетные со встроенным подъемным механизмом |
| 09 12 24 | Подлокотники и (или) спинки туалетные, монтируемые на унитазах |
| 09 12 42 | Туалетные кабины, в том числе передвижные туалетные кабины |
| 12 | СРЕДСТВА ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ |
| 12 06 | Средства опорные мобильные для ходьбы, управляемые двумя руками |
| 12 06 03 | Ходунки Средства для ходьбы (без колесиков), каждое из которых имеет ножки и две рукоятки, которые обеспечивают опору при ходьбе |
| 12 06 06 | Ходунки на колесиках (каталки), в том числе каталки (роляторы) с сиденьями для отдыха |
| 12 06 09 | Стульчики-ходунки (стульчики-каталки) прогулочные Ходунки на колесиках, каждое из которых снабжено высокорасположенным ящиком-столиком, горизонтальными подлокотниками, толкаемые вперед руками или верхней частью тела пользователя |
| 12 06 12 | Столики-ходунки (столики-каталки) прогулочные Ходунки на колесиках с сиденьем/гамаком, которые поддерживают тело, давая возможность пользователю передвигаться в сидячем положении |
| 12 30 | Средства перемещения (переноса) вспомогательные. Средства, помогающие изменять позицию (местоположение) в соответствии с другой областью деятельности |
| 12 30 03 | Трапы выдвижные |
| 12 30 06 | Столы поворачивающиеся (откидные) |
| 12 30 09 | Перила для самоподнимания свободностоящие |
| 12 30 18 | Кресла (сиденья) перемещающиеся, сцепные устройства Поддерживающие системы, переносимые лицом, сопровождающим человека с ограничением жизнедеятельности, и позволяющие перемещать этого человека с одного места на другое |
| 12 36 | Подъемные средства, в том числе подъемники бытовые |
| 12 36 03 | Подъемники передвижные с сиденьями, подвешенными на канатах (стропах) Оборудование, предназначенное для подъема и свободного перемещения человека с ограничением жизнедеятельности в сидячем, полусидячем и полулежачем положении при поддержании его тела с помощью строп |
| 12 36 04 | Подъемники стоячие передвижные Оборудование для подъема и переноса человека с ограничением жизнедеятельности, позволяющее при этом удерживать его в вертикальном положении стоящим на твердой подставке для ступней ног |
| 12 36 06 | Подъемники передвижные с жесткими сиденьями Оборудование, предназначенное для подъема и свободного перемещения человека с ограничением жизнедеятельности в сидячем положении |
| 12 36 09 | Тележки крановые с вертикальным регулированием (по высоте) Оборудование, предназначенное для подъема и свободного перемещения человека с ограничением жизнедеятельности в лежачем положении |
| 12 36 12 | Подъемники стационарные, прикрепленные к стене (стенам), к полу и (или) потолку |
| 12 36 15 | Подъемники стационарные, прикрепленные к другим изделиям или вмонтированные в другие изделия Сиденья туалетные со встроенным подъемным механизмом, см. 09 12 21 Подъемники автомобильные для водителей-инвалидов и пассажиров-инвалидов, см. 12 12 15 и 12 12 18 Подъемники кроватные, см. 18 12 12 |
| 12 36 18 | Подъемники стационарные свободностоящие (на полу) |
| 12 36 21 | Принадлежности подъемников для фиксации корпуса тела человека, в том числе канаты (стропы), сиденья и лежаки подвесные для передвижных и стационарных бытовых подъемников |
| 12 39 | Средства ориентации для людей с нарушением зрения |
| 12 39 06 | Средства ориентации электронные для людей с нарушением зрения Электронные устройства, предназначенные для обеспечения человека с нарушением зрения информацией, позволяющей ему/ей установить свое относительное местоположение на определенной территории |
| 12 39 09 | Средства акустические навигационные (звуковые маяки) Устройства, производящие звук или издающие сигнал, позволяющие ориентироваться людям с нарушением функций зрения |
| 12 39 12 | Компасы для людей с нарушением зрения |
| 12 39 15 | Пособия рельефно-графические, в том числе рельефные карты местности, зданий, маршрутов движения, атласы, глобусы |
| 12 39 18 | Материалы тактильной ориентации, в том числе со структурной поверхностью |
| 18 | ДОМАШНИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ. МЕБЕЛЬ (НА КОЛЕСИКАХ ИЛИ БЕЗ НИХ) ДЛЯ ОТДЫХА И (ИЛИ) РАБОТЫ, ПРЕДМЕТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ МЕБЕЛЬНОЙ ФУРНИТУРЫ, А ТАКЖЕ СРЕДСТВА И АРМАТУРА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТУПНОСТЬ ЖИЛЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И УЧЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
| 18 09 | Предметы мебели для сидения и фурнитура. Регулируемая мебель для сидения |
| 18 09 06 | Табуретки и подставные кресла Табуретки - сиденья на одной или более ножке без спинки и подлокотников Подставные кресла - высокие сиденья, элементы которых обеспечивают поддержку (опору) для человека, пребывающего в стоячем положении, в том числе стулья рабочие |
| 18 09 09 | Кресла функциональные Кресла с сиденьями, которые имеют одну или две откидывающиеся секции на передней кромке, в том числе кресла для людей после артродеза (хирургической операции фиксации сустава) |
| 18 09 12 | Кресла и сиденья со специальным подъемно-посадочным механизмом, помогающим вставать с кресла или садиться в кресло, в том числе "катапультные" кресла и сиденья |
| 18 09 15 | Кресла-шезлонги и кресла-диваны, в том числе, оснащенные механизмом, помогающим встать с кресла |
| 18 09 21 | Мебель для сидения специальная Кресла, которые отвечают специальным требованиям людей с ограничением жизнедеятельности, для которых они предназначены, в том числе кресла высокие для детей |
| 18 09 24 | Кресла-подъемники и кресла транспортные |
| 18 09 27 | Упоры (подставки) для ног и опоры стопы (подстопники), в том числе гильзы протезов нижних конечностей |
| 18 09 31 | Сиденья, системы сидений и абдукционные блоки, в том числе индивидуально подобранные (приспособленные) сиденья, подушки надувные, подушки с наполнителем в виде мягких шариков, подушки массажные |
| 18 09 39 | Системы модульной мебели для сидения Системы, базирующиеся на одном каркасе, к которому могут быть присоединены специально подобранные модули сидений, положение которых может быть отрегулировано таким образом, чтобы обеспечивать необходимую конфигурацию сиденья, в том числе кресла, собранные из отдельных элементов |
| 18 09 42 | Подушки для сиденья и подстилки Подушки, предназначенные для обеспечения комфорта и (или) уменьшения давления и перераспределения нагрузки, действующей на уязвимые участки тела человека |
| 18 09 45 | Спинки-подушки и мягкие подкладки для спины Подушки и подкладки, предназначенные для обеспечения комфорта и (или) уменьшения давления и перераспределения нагрузки, действующей на уязвимые участки спины |
| 18 09 48 | Системы безопасности фурнитуры для сидения Устройства для сидений, позволяющие предотвратить сползание, обеспечить поддержку и опору для тела сидящего человека |
| 18 15 | Средства для регулирования высоты установки мебели |
| 18 15 03 | Удлинители ножек мебели |
| 18 15 06 | Опоры и кронштейны, регулируемые по высоте, в том числе механизмы трансформации мебели |
| 18 15 09 | Подставки и опоры, нерегулируемые по высоте, и кронштейны |
| 18 18 | Устройства опорные стационарные Устройства опорные транспортных средств |
| 18 18 03 | Поручни, в том числе поручни одиночные и парные, настенные, потолочные, лестничные и дверные, поручни пандусов и сидений |
| 18 18 06 | Рукоятки (ручки) - опоры |
| 18 18 09 | Подлокотники поддерживающие Система прикрепленных к стене или к полу брусьев-подлокотников |
| 18 18 12 | Стойки-опоры |
| 18 21 | Открыватели (закрыватели) дверей, окон и занавесок (штор) |
| 18 21 03 | Открыватели и закрыватели дверные Устройства, позволяющие открывать или закрывать дверь без использования дверной ручки |
| 18 21 06 | Открыватели и закрыватели оконные Устройства, позволяющие открывать или закрывать окно без использования оконной ручки |
| 18 24 | Конструктивные элементы в доме. Специальные домашние приспособления, предназначенные помочь человеку с ограничением жизнедеятельности действовать в доме самостоятельно |
| 18 24 03 | Оборудование санитарно-техническое для водо- и газоснабжения, в том числе краны водоразборные и сливные, клапаны (краны) терморегуляторов, выпуски и переливы, сифоны, клапаны (краны) электронных смесителей |
| 18 24 09 | Двери, в том числе двери раздвижные, вращающиеся, складные, качающиеся и распашные |
| 18 24 12 | Пороги Нижние брусы на уровне пола на опорной поверхности дверей или на входе во внутренние помещения, в том числе резиновые уплотнения для дверей, например вокруг душевых кабин |
| 18 30 | Вертикальные транспортеры |
| 18 30 03 | Лифты пассажирские (вертикальные пассажирские подъемники) |
| 18 30 06 | Платформы подъемные с вертикальным перемещением, в том числе для подъема пассажиров, сидящих в креслах-колясках |
| 18 30 07 | Платформы подъемные с наклонным перемещением, в том числе для подъема пассажиров, сидящих в креслах-колясках |
| 18 30 09 | Подъемники лестничные, в том числе лестничные подъемники с сиденьями, лестничные подъемники для подъема стоящих людей и людей, сидящих в креслах-колясках |
| 18 30 12 | Лестницеходы Подвижные механические устройства для перевозки человека с ограничением жизнедеятельности вверх или вниз по лестнице, управляемые самим пользователем или лицом, сопровождающим пользователя |
| 18 30 15 | Рампы передвижные Подвижные наклонные поверхности, которые перекрывают ограниченный зазор между двумя уровнями |
| 18 30 18 | Рампы фиксируемые Неподвижные наклонные поверхности, которые перекрывают ограниченный зазор между двумя уровнями |
| 18 33 | Оборудование предохранительное для помещений жилых и общественных зданий и сооружений |
| 18 33 03 | Материалы противоскользящие для полов и лестниц, в том числе противоскользящие маты, коврики и плитки (кафель) для полов, противоскользящие ленты и наклейки |
| 18 33 06 | Предохранительные барьеры, ограждения и решетки для окон, лестничных клеток и лифтов |
| 18 33 12 | Оборудование спасательное Оборудование, используемое для оказания помощи (спасения) человеку с ограничением жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях |
| 18 33 15 | Материалы тактильные для пола Тактильные материалы, такие как кафельные плитки, половые настилы и половые маты, используемые как внутри, так и снаружи дома и позволяющие слепым людям ориентироваться в окружающей обстановке |
| 21 | СРЕДСТВА СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИИ И СИГНАЛИЗАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЧТЕНИЯ, ПИСЬМА, ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ И ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ |
| 21 06 | Средства электронно-оптические |
| 21 06 03 | Видеосистемы с увеличителем изображения Электронное оборудование, которое воспроизводит увеличенное изображение объекта, снимаемого видеокамерой, в том числе видеокамеры, узлы управления и мониторы Телевизионные системы закрытые, см. 21 33 12 |
| 21 06 04 | Аппаратура телевизионная увеличивающая |
| 21 06 06 | "Читающие машины" Системы, которые считывают и трансформируют письменный текст в альтернативные визуальные, звуковые или тактильные формы воспроизведения информации Устройства синтезированной речи, см. 21 10 09 |
| 21 06 09 | Программные средства для увеличения изображения |
| 21 10 | Блоки вывода для компьютеров и электронное оборудование |
| 21 10 03 | Дисплеи, в том числе дисплеи для людей с нарушением зрения (брайлевские тактильные дисплеи - для слепых и телевизионные дисплеи - для слабовидящих) |
| 21 10 06 | Принтеры и плоттеры, в том числе принтеры для печати крупным шрифтом и (или) рельефно-точечным шрифтом (например, шрифтом Брайля) |
| 21 10 09 | Устройства синтезированной речи Аппаратно-программные средства для преобразования текста в искусственную речь |
| 21 30 | Звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура |
| 21 30 03 | Магнитофоны кассетные для людей с нарушением зрения, в том числе магнитофоны и плееры, использующие компакт-кассеты |
| 21 30 06 | Магнитофоны катушечные для людей с нарушением зрения |
| 21 30 09 | Магнитофоны кассетные миниатюрные для людей с нарушением зрения, в том числе магнитофоны и плееры, использующие мини/микрокассеты |
| 21 30 11 | Электронные речевые информаторы (коммуникаторы) для слепоглухих, в том числе карточки алфавитные |
| 21 30 12 | Генераторы указателя тона (уровня звука) Устройства, позволяющие человеку с нарушением функции зрения использовать кассетный магнитофон |
| 21 33 | Телевизионная аппаратура и видеоаппаратура |
| 21 33 03 | Телевизоры, в том числе телевизоры со встроенным декодером телетекста |
| 21 33 06 | Видеомагнитофоны, в том числе видеоплейеры |
| 21 33 09 | Декодеры видеотекста ("телетекста") Устройства для перевода видеотекста в искусственную речь и (или) для перевода устной речи в видеотекст (титры) для людей с нарушением слуха (глухих) |
| 21 33 10 | Носители видеоинформации с субтитрами, в том числе со скрытыми субтитрами |
| 21 33 11 | Кино- и видеофильмы для людей с нарушением слуха (глухих) |
| 21 33 12 | Системы телевизионные закрытые Закрытые системы для передачи информации, например системы, передающие изображение от камеры к монитору, чтобы зафиксировать (записать) происходящее в определенное время и в определенном месте, в том числе системы субтитрирования кино- и видеопродукции закрытые |
| 21 36 | Средства телефонной связи |
| 21 36 09 | Аппараты телефонные с текстовым вводом и (или) текстовым выводом, в том числе аппараты телефонные с брайлевским вводом (выводом) для слепых, аппараты телефонные с текстовым выводом (с бегущей строкой) для людей с нарушением слуха |
| 21 36 10 | Аппараты телефонные визуальные и видеотелефонные Телефонные аппараты с устройством, обеспечивающим передачу и прием одновременно речевых сообщений и изображения |
| 21 36 11 | Аппараты телефонные со встроенным дополнительным предупреждающим сигнальным устройством |
| 21 36 12 | Аппараты телефонные громкоговорящие и их принадлежности для людей с нарушением слуха, в том числе усилительные устройства для подключения к телефонному аппарату общего применения |
| 21 36 15 | Индикаторы набора телефонного номера, включения и уровня звука Устройства, которые могут повышать уровень звука телефонных сигналов или могут трансформировать их в альтернативные виды, например вибрационные, мигающие |
| 21 36 18 | Средства вспомогательные для набора телефонного номера Манжеты нагружаемые, см. 04 48 18 Арматура осветительная бытовая, см. 18 06 Рукоятки (рычаги) управления, см. 24 18 15 Подставки противоскользящие, см. 24 27 06 |
| 21 36 21 | Аппараты телефонные с усилителем приема Телефонные аппараты с устройством повышения уровней приема речевых сигналов сверх значений, установленных для телефонных аппаратов общего применения, в том числе усилители для микрофонов и (или) головных телефонов |
| 21 36 27 | Индукционно-петлевые устройства Петлевые устройства, преобразующие речевые сигналы в магнитное поле для перевода в альтернативный электрический ток, например для слуховых средств. Устройства используют в соединении с индукционными контурными системами |
| 21 39 | Системы звукопередачи радиоэлектронные |
| 21 39 12 | Элементы соединительные к радиоприемникам и телевизорам Оборудование, подсоединяемое к стандартной бытовой радиоэлектронной аппаратуре для ее адаптации к нуждам людей с ограничениями жизнедеятельности, в том числе слепых и глухих |
| 21 39 15 | Устройства переговорные внутренние для людей с нарушенной функцией голосообразования |
| 21 39 18 | Домофоны и усилители приема и передачи звукового сигнала (звонка) домофона для людей с нарушением слуха |
| 21 39 21 | Контурные усилители, рамочные приемные антенны, в том числе индукционно-петлевые системы для прослушивания радио- и телевизионных передач |
| 21 42 | Средства связи "лицом к лицу" для людей с нарушенной функцией голосообразования |
| 21 42 03 | Наборы букв и (или) символов Наборы букв, символов и изображений, которые могут быть отображены для общения (установления контактов) между людьми с нарушениями функции слуха и голосообразования, в том числе программные средства для набора букв |
| 21 42 06 | Панели наборные для букв и (или) символов |
| 21 42 09 | Портативные диалоговые блоки, в том числе устройства вывода на цифровые дисплеи, на бумагу и устройства речевого вывода |
| 21 42 10 | Устройства связи "лицом к лицу" стационарные |
| 21 42 12 | Голосообразующие аппараты и вспомогательные средства для людей с нарушением функции голосообразования Устройства, генерирующие вибрации воздуха в гортани, трансформирующиеся в речь посредством движения заднего неба, языка и губ |
| 21 42 15 | Аппаратура звукоусиливающая индивидуального пользования, в том числе для обучения людей с нарушением слуха |
| 21 42 18 | Звукоусилители коммуникационные Аппаратура звукоусиливающая группового пользования, в том числе звукоусилители стационарные и портативные |
| 21 42 21 | Слуховые трубки |
| 21 42 24 | Программные средства для осуществления связи "лицом к лицу" |
| 21 45 | Слуховые средства Слуховые средства с встроенными в них антишумовыми масками, аппараты слуховые электронные носимые и сопутствующие изделия для их эксплуатации (ушные вкладыши, элементы питания слуховых аппаратов, зарядные устройства слуховых аппаратов, адаптеры для подключения слуховых аппаратов к бытовой аппаратуре, к учебному оборудованию и т.п.) Маски антишумовые, см. 04 27 15 Трубки слуховые, см. 21 42 21 |
| 21 45 03 | Аппараты слуховые внутриушные, в том числе аппараты слуховые внутриканальные |
| 21 45 06 | Аппараты слуховые заушные Слуховые аппараты, носимые внутри уха (слухового канала уха) |
| 21 45 09 | Аппараты слуховые в очковой оправе Слуховые аппараты, носимые за ушной раковиной |
| 21 45 12 | Аппараты слуховые карманные Слуховые аппараты, смонтированные в заушнике (заушниках) очковой оправы |
| 21 45 15 | Средства слуховые тактильные Слуховые аппараты, носимые в кармане или на одежде пользователя |
| 21 45 18 | Аппараты слуховые имплантируемые Звукоусилительное устройство индивидуального пользования, трансформирующее звуковые сигналы в тактильные |
| 21 45 21 | Телефоны и микрофоны миниатюрные для слуховых аппаратов |
| 21 45 24 | Элементы миниатюрные питания для слуховых аппаратов |
| 21 48 | Средства сигнализации и индикации Устройства сигнализации для пассажиров с ограничениями жизнедеятельности в средствах общественного пассажирского транспорта |
| 21 48 03 | Сигнализаторы дверных звонков (для людей с нарушением слуха) Устройства, которые трансформируют звуковые сигналы дверного звонка в альтернативные формы информации, например вибрационные, мигающие |
| 21 48 06 | Сигнализаторы дверные предупреждающие (для людей с нарушением зрения) Устройства сигнализации, подающие звуковые сигналы, предупреждающие слепых людей о том, что открыта дверь |
| 21 48 12 | Сигнализаторы света (для людей с нарушением зрения) Устройства сигнализации, оповещающие с помощью звуковых сигналов слепых людей, что свет в комнате (помещении) включен или выключен или (и) о месте нахождения источника освещения (света), в том числе звуковые и вибрационные сигнализаторы |
| 21 48 15 | Сигнализаторы звука (для людей с нарушением слуха) Устройства сигнализации, оповещающие с помощью светового или тактильного сигнала глухих или слабослышащих людей о подаче звукового сигнала или о месте нахождения источника звукового сигнала, в том числе световые и вибрационные сигнализаторы телефонных звонков, плача ребенка (электронная сиделка) |
| 21 48 18 | Индикаторы продукции световые, звуковые и вибрационные (для людей с нарушением зрения или слуха) Световые, звуковые или тактильные средства индикации, прилагаемые к продукции (предмету), в том числе индикаторы места расположения предмета, индикаторы горизонтального положения и другие |
| 21 48 21 | Индикаторы сигналов компьютера (для людей с нарушением зрения), в том числе индикаторы состояния информации |
| 27 48 22 | Табло электронные, в том числе табло с бегущей строкой |
| 21 51 | Системы подачи сигналов тревоги (опасности) |
| 21 51 09 | Сигнализаторы пожарной опасности и детекторы дыма (для людей с нарушением слуха или зрения) |
| 21 51 15 | Системы оповещения об опасности мониторинговые (для людей с нарушением слуха или зрения) Устройства, предназначенные контролировать состояние конкретной ситуации |
| 21 51 18 | Системы оповещения людей с нарушением слуха о чрезвычайной ситуации, в том числе системы оповещения людей с нарушением слуха о пожарной опасности вибротактильные |
| 21 51 21 | Сигнализаторы оповещения людей с нарушением слуха или зрения о чрезвычайной ситуации |
| 21 54 | Альтернативные материалы для чтения |
| 21 54 03 | Устройства "говорящие книги" и "говорящие журналы", в том числе на магнитных носителях, с цифровой формой записи |
| 21 54 04 | Аппаратно-программные комплексы для записи и тиражирования "говорящих книг" для людей с нарушением зрения |
| 21 54 06 | Книги и печатные материалы с укрупненным шрифтом для людей с нарушением зрения (слабовидящих) |
| 21 54 09 | Книги и печатные материалы с рельефно-точечным шрифтом Брайля |
| 21 54 12 | Книги, журналы и другая печатная информация в электронном формате |
| 24 | СРЕДСТВА ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ (КОНТРОЛЯ ИЛИ УПРАВЛЕНИЯ) С ПРЕДМЕТАМИ, БЫТОВЫМИ ПРИБОРАМИ И АППАРАТУРОЙ |
| 24 10 | Блоки ввода для компьютеров и электронное оборудование |
| 24 10 03 | Клавиатуры Аппаратура, которая обеспечивает доступность компьютеров и подобных устройств для инвалидов |
| 24 10 06 | Манипуляторы типа "мышь" Аппаратура, которая обеспечивает доступность компьютеров и подобных устройств для инвалидов, в том числе "мыши-джойстики", сенсорные экраны и шаровые манипуляторы |
| 24 10 09 | Компьютерные джойстики Аппаратура, которая обеспечивает доступность компьютеров и подобных устройств для инвалидов |
| 24 10 12 | Альтернативные устройства ввода, в том числе оптические сканеры, панели с сенсорной чувствительностью |
| 24 10 15 | Принадлежности устройств ввода |
| 24 10 18 | Модификации устройств ввода |
| 24 18 | Средства вспомогательные и (или) заменяющие функцию руки и (или) кисти и (или) пальцев |
| 24 18 03 | Средства для зажимания (захватывания) (grasping aids) Устройства, позволяющие зажимать и схватывать объект (предмет), находящийся в зоне досягаемости, замещая при этом соответствующую функцию руки (рук) |
| 24 18 06 | Держатели (адаптеры) (grip adapters) и принадлежности Устройства, присоединяемые к объекту, чтобы свести к минимуму сжимающие усилия рук пользователя, затрачиваемые на перемещение или вращение данного объекта, в том числе держатели (оправки) ручек, карандашей или кисточек, держатели для посуды, ключей, защелок, щеколд, собачек, инструмента |
| 24 18 09 | Держатели (holders) (нательные), в том числе манжеты-держатели на кисть, запястье, ладонь руки |
| 24 18 12 | Кронштейны Свободностоящие устройства, которые поддерживают объект в стабильном положении |
| 24 18 15 | Рукоятки (рычаги) управления (operating sticks), в том числе приводимые в действие головой, подбородком или ртом |
| 24 18 21 | Устройства для обращения с бумажными предметами (изделиями) |
| 24 18 27 | Опоры предплечья, в том числе прикладываемые к пишущим машинкам и компьютерам |
| 24 21 | Средства для расширения зоны досягаемости (aids for extended reach) |
| 24 21 03 | Захваты (gripping tongs) с ручным приводом Устройства с ручным приводом, которые могут быть использованы, чтобы удерживать, зажимать или захватывать предметы, находящиеся на известном расстоянии, в том числе крюки на длинной ручке для притягивания двери, створок окна, форточки; палки с крюком на конце, со щипцами на конце, с магнитом на конце |
| 24 21 06 | Захваты (gripping tongs) с механическим (электрическим) приводом Устройства с механическим (электрическим) приводом, которые могут быть использованы, чтобы удерживать, зажимать или захватывать предметы, находящиеся на известном расстоянии |
| 24 21 09 | Удлинители (extenders) без функции захвата Устройства, которые могут быть использованы, чтобы расширить зону досягаемости и (или) передвигать объекты, без функции захватывания этого объекта |
| 24 24 | Устройства для размещения (расположения) предметов (объектов) в пределах зоны досягаемости для инвалидов |
| 24 24 03 | Системы местоположений с фиксированием объектов |
| 24 24 06 | Системы местоположений с вращением и скольжением объектов |
| 24 24 09 | Системы местоположений с подъемом и наклоном объектов |

Примечание: Классы 00, 01, 02 и 90-99 и связанные с ними подклассы и группы предназначены в настоящем стандарте для федерального применения и могут быть использованы для указания основополагающих нормативных правовых актов и нормативных документов, необходимых для руководства при разработке и производстве технических средств реабилитации и обеспечении ими людей с ограничениями жизнедеятельности, а также при разработке документов на производство или строительство и эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры (средств транспорта, связи, жилых и общественных зданий и сооружений) с учетом потребностей инвалидов.

Приложение Г

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МЕТОДИКЕ

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Адаптация | приспособление к новым условиям. Приспособление среды жизнедеятельности, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения (создание условий доступности, безопасности, комфортности и информативности) посредством технических и организационных решений |
| Адаптивная (адаптированная) среда | Окружающая обстановка, приспособленная под нужды инвалида, с учетом принципа «разумного приспособления» - с точки зрения соизмерения необходимости (потребностей инвалидов) и возможности (имеющихся организационных, технических и финансовых ресурсов) |
| Акт обследования объекта социальной инфраструктуры | Учетный документ, формируемый в процессе обследования объекта рабочей группой с целью объективной экспертной оценки состояния доступности, а также формирования заключения о необходимости его адаптации |
| Анкета (информация об объекте социальной инфраструктуры) | Учетный документ, содержащий общие сведения об объекте, характеристике его деятельности и первичные сведения о доступности объекта и предоставляемых услуг (заполняется руководителями учреждений и организаций) |
| Аппарель | Накладная конструкция на лестничный марш или через препятствие для проезда инвалида на кресле-коляске |
| Бордюр (поребрик) | ограждение путей движения и пространств однородными элементами малой высоты, совмещающее функции по критериям безопасности и информативности |
| Варианты графического отображения доступности объектов (услуг) - по категориям инвалидов | - для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках - для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата - для инвалидов с нарушениями зрения - для инвалидов с нарушениями слуха - для инвалидов с умственными нарушениями |
| Варианты организации доступности объекта (формы обслуживания) | вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги представляются на дому или дистанционно; «ВНД» - доступность не организована (временно недоступно) |
| Вид (вариант) зоны целевого назначения | зона обслуживания инвалидов (вариант I), места приложения труда (вариант II), жилые помещения (вариант III) |
| Визуальные средства информации | носители информации, передаваемой людям с нарушением функций органов слуха в виде зрительно различимых текстов, знаков, символов, световых сигналов |
| Вход (входы) в здание | структурно-функциональная зона, которая состоит из следующих функционально-планировочных элементов: лестница (наружная); пандус (наружный); входная площадка (перед дверью); дверь (входная), тамбур |
| Выделенное место для инвалида-колясочника | часть территории или помещения, предназначенная для участия инвалида-колясочника в общем функциональном процессе, проходящем в данном месте, и обеспечивающая возможность его разворота на 180° |
| Габариты | размеры элементов архитектурной среды (предметов и пространств) по их крайним выступающим частям: внутренние (в свету) и наружные (в чистоте) |
| Государственная программа | Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17.03.2011 №175 |
| Доступность (безбарьерность) | свойство здания, помещения, места обслуживания, позволяющее беспрепятственно достичь места целевого назначения и воспользоваться услугой |
| Досягаемость | свойство мест обслуживания, имеющих параметры, обеспечивающие возможность воспользоваться, дотянуться до предмета, объекта пользования |
| Зона | параметры и конфигурация функционально организованного пространства, не полностью выделенного ограждающими конструкциями |
| Зона безопасности | часть здания, сооружения, пожарного отсека, изолированного помещения, выделенная противопожарными преградами для защиты людей от опасных факторов пожара и других экстремальных явлений (в течение времени до завершения спасательных работ), обеспеченная комплексом мероприятий для проведения эвакуации и спасания |
| Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | основная зона целевого посещения любого объекта социальной инфраструктуры (место предоставления услуги, место приложения труда, место жительства) |
| Зона обслуживания посетителей (формы) | с точки зрения архитектурно-планировочных и организационных решений доступности могут быть следующие (основные) формы обслуживания: кабинетная, зальная, прилавочная, с перемещением по маршруту, кабина индивидуального обслуживания |
| Информативность | один из основных критериев приспособления (адаптации) окружающей среды для маломобильных пользователей |
| Карта доступности | информация, размещенная на официальном общедоступном ресурсе субъекта Российской Федерации (сайт, портал) с графическим отображением значимых приоритетных объектов на территории субъекта Российской Федерации по степени их доступности для инвалидов и других МГН |
| Маломобильные группы населения (МГН) | люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения относятся: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья и передвижения, беременные женщины, люди преклонного возраста, люди с детскими колясками |
| Марш пандуса | непрерывная (сплошная) наклонная плоскость между двумя горизонтальными поверхностями |
| Маячок | световой или звуковой пульсирующий ориентир |
| Объект социальной инфраструктуры | организация или часть ее (обособленное структурное подразделение или филиал), являющаяся поставщиком определенных социальных услуг (одной или нескольких), занимающая определенный объект недвижимости (здание полностью или часть его) с прилегающим участком (при его наличии и закреплении за организацией) |
| Ограждение | строительная конструкция, устанавливаемая на перепаде отметок пешеходных поверхностей, пола более 0,45 м |
| Пандус | сооружение, имеющее сплошную наклонную по направлению движения поверхность, предназначенное для перемещения с одного уровня горизонтальной поверхности пути на другой. Примечание: Путь движения с уклоном менее1:20 не считается пандусом |
| Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры | унифицированный учетный документ, содержащий информацию о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и доступности оказываемых им услуг (сформированный по данным поставщиков услуг и по результатам экспертной оценки состояния доступности, проводимой при обследовании объекта) |
| Паспортизация | технология работы по учету и оценке состояния доступности объектов и оказываемых ими услуг с целью разработки рекомендаций об адаптации для инвалидов (предусматривает регистрацию данных в паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры) |
| Платформа подъемная | стационарная грузоподъемная машина периодического действия для подъема и спуска пользователей, размещающихся на платформе с вертикальным или наклонным перемещением |
| Площадка пандуса | горизонтальная промежуточная площадка, необходимая инвалиду на кресле-коляске для отдыха на подъеме, а при спуске позволяющая погасить скорость |
| Подъем | разность уровней (вертикальный размер) между ближайшими горизонтальными плоскостями наклонного пути движения |
| Пожаробезопасная зона | часть здания, сооружения, пожарного отсека, выделенная противопожарными преградами для защиты людей от опасных факторов пожара в течение заданного времени (от момента возникновения пожара до завершения спасательных работ), обеспеченная комплексом мероприятий для проведения эвакуации и спасания |
| Покрытие нескользкое | покрытие площадок, ступеней или дорожек, создающее оптимальное сцепление подошвы обуви или колеса кресла-коляски с покрытием. Основной материал - асфальт, бетон, мелкая керамическая плитка (не полированная), грубо обработанный натуральный камень, дерево |
| Покрытие скользкое | покрытие площадок, ступеней или пола гладкой плиткой типа керамогранита или полированным натуральным камнем, создающими опасность при передвижении после внешних осадков |
| Покрытия твердые | монолитные или сборные поверхности площадок, путей движения, территории, выполненные из природного камня, асфальтобетона, бетона, плиточного материала, уплотненного гранитного отсева и т.п. |
| Полоса движения | часть пешеходного пути, предназначенная для движения в один ряд в одном направлении |
| Поперечный уклон | уклон поверхности, перпендикулярный направлению движения |
| Поручень | компонент лестницы или пандуса, который задает направление и обеспечивает поддержку на уровне руки при движении. Прим. – поручень может быть верхом ограждения |
| Продольный уклон | уклон поверхности, параллельный направлению движения |
| Проход | пешеходное пространство между конструктивными и (или) функциональными элементами (оборудованием) |
| Пути движения внутри здания | структурно-функциональная зона, которая состоит из следующих функционально-планировочных элементов: коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон); лестница (внутри здания); пандус (внутри здания); лифт пассажирский (или подъемник); дверь (двери – если несколько на одном пути движения); пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) |
| Разумное приспособление | «внесение, когда это нужно в конкретном случае, необходимых и подходящих модификаций и коррективов, не становящихся несоразмерным или неоправданным бременем, в целях обеспечения реализации или осуществления инвалидами наравне с другими всех прав человека и основных свобод» |
| Реестр объектов социальной инфраструктуры (и услуг) | структурированный перечень объектов социальной инфраструктуры, содержащий сводную информацию об объектах на соответствующей территории и оказываемых ими услугах (формируется работниками социальных служб на основе данных паспортов доступности объектов) |
| Санитарно-гигиенические помещения | структурно-функциональная зона, которая состоит из следующих функционально-планировочных элементов: туалетная комната, душевая/ ванная комната, бытовая комната (гардеробная) |
| Символика (графическое изображение) | знаковая информация для посетителей, воспроизводимая графическим или тактильным способом для условного представления объекта (понятия) |
| Система информации на объекте | структурно-функциональная зона, представляющая систему средств информации и связи на всех структурно-функциональных зонах объекта и состоящая из комплекса средств: визуальных, акустических, тактильных |
| Среда жизнедеятельности | материальная среда, окружающая человека, в которой (или при помощи которой) он осуществляет все свои жизненные потребности; включающая ближайшее окружение (микросреду) и общественные структуры - объекты, службы и системы (макросреду) |
| Структурно-функциональные зоны объекта социальной инфраструктуры | части объекта социальной инфраструктуры, включающие: территорию, прилегающую к зданию (участок); вход (входы) в здание; путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации); зону целевого назначения здания (целевого посещения объекта); санитарно-гигиенические помещения; систему информации на объекте (устройства и средства информации и связи и их системы) |
| Ступень | повторяющийся элемент марша лестницы. Ступень имеет следующие параметры: высота («подступенок»), глубина размер по ходу движения («проступь»), ширина - размер поперек движения (равнозначна ширине марша) |
| Съезд | сооружение, обеспечивающее съезд с пешеходного пути на проезжую часть через сниженный или утопленный в покрытие бордюрный камень, высота сниженного бордюрного камня не должна превышать 4 см |
| Тактильные покрытия | Средство отображения информации, представляющее собой полосу из различных материалов определенного цвета и рисунка рифления, позволяющих инвалидам по зрению распознавать типы дорожного или напольного покрытия стопами ног, тростью или, используя остаточное зрение. (Виды покрытий: предупреждающие с конусовидными рифами и направляющие с продольными или диагональными рифами) |
| Тактильные средства информации | носители информации, передаваемой инвалидам по зрению и воспринимаемой путем прикосновения (осязания) |
| Тактильные наземные указатели | средства отображения информации, представляющие собой рельефную полосу определенного рисунка и цвета, позволяющую инвалидам по зрению ориентироваться в пространстве путем осязания стопами ног, тростью или используя остаточное зрение. Разделяются по типам на дорожные и напольные, а также на предупреждающие и направляющие |
| Текстофон | аппарат для передачи, приема и ведения диалога по телефону инвалидами с нарушениями слуха в текстовом режиме. Аппарат снабжен клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации |
| Территория, прилегающая к зданию (участок) | структурно-функциональная зона, которая состоит из следующих функционально-планировочных элементов: вход (входы) на территорию (прилегающую к зданию); путь (пути) движения на территории; лестница (наружная); пандус (наружный); автостоянки и парковки |
| Требования к структурно-функциональной зоне общие | требования к структурно-функциональной зоне, которые определяют общие положения по обустройству зоны в целом, и, как правило, являются универсальными – для всех категорий инвалидов |
| Требования к структурно-функциональной зоне универсальные | нормативные требования, обеспечивающие доступность каждого из элементов зоны (функционально-планировочных элементов) для всех категорий инвалидов, независимо от вида нарушения функций |
| Требования к структурно-функциональной зоне специальные | нормативные требования, которые определяют условия доступности для отдельных категорий инвалидов (с патологией опорно-двигательного аппарата, на креслах-колясках, с патологией зрения, слуха, с умственной отсталостью) |
| Требования к структурно-функциональной зоне особые | нормативные требования для отдельных типов и видов объектов (в том числе для жилых помещений, для мест приложения труда, а также для различных видов общественных зданий: зданий учреждений образования, лечебно-профилактических учреждений, физкультурно-спортивных сооружений, зданий и сооружений вокзалов, кредитно-финансовых учреждений и других) |
| Тифлотехнические средства | средства, облегчающие инвалидам по зрению работу и усвоение информации (магнитофоны, диктофоны, письменные приборы, брайлевская пишущая машинка и другие) |
| Универсальный дизайн (проект) | «дизайн (проект) предметов, обстановок, программ и услуг, призванный сделать их в максимально возможной степени пригодными к пользованию для всех людей без необходимости адаптации или специального дизайна. Универсальный дизайн не исключает ассистивные (специализированные) устройства для конкретных групп инвалидов, где это необходимо» (Конвенция ООН «О правах инвалидов») |
| Участок | территория, функционально связанная со зданием |

Приложение Д – Система нормативно-правового регулирования создания доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН, использованная при разработке

методики паспортизации и классификации объектов и услуг

Приложение Е – Система документов в сфере проектирования и строительства по вопросам формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

| Общие |
| --- |
| АИС | Автоматизированная информационная система |
| ВОГ | Всероссийское общество глухих |
| ВОЗ | Всемирная Организация Здравоохранения |
| ВОИ | Всероссийское общество инвалидов |
| ВОС | Всероссийское общество слепых |
| ВСН | Ведомственные строительные нормы |
| ГОСТ Р | Государственный стандарт Российской Федерации |
| ИОГВ | Исполнительный орган государственной власти |
| ИПР | Индивидуальная программа реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) |
| КоАП | Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях |
| КД | Коэффициент уровня доступности |
| МГН | Маломобильные группы населения |
| МДС | Методические документы в строительстве |
| МКФ | Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья |
| НПБ | Нормы пожарной безопасности |
| ООИ | Общественная организация инвалидов |
| ООН | Организация объединенных наций |
| ОСИ | Объект социальной инфраструктуры |
| ОСЗН | Орган социальной защиты населения |
| ПД | Показатель состояния доступности |
| РДС | Руководящий документ системы |
| СНиП | Строительные нормы и правила Российской Федерации |
| СО | Социальное обслуживание |
| СП | Свод правил по проектированию и строительству |
| СПАС | Служба поддержки адаптивной среды |
| ТСН | Территориальные строительные нормы |
| ТСР | Техническое средство реабилитации |
| УСО | Учреждение социального обслуживания |
| Формы инвалидности |
| Г | Инвалиды с нарушениями слуха |
| К | Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках |
| О (ОДА) | Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата |
| С | Инвалиды с нарушениями зрения |
| У | Инвалиды с нарушениями умственного развития |
| Состояние доступности объекта (зоны) |
| ДП | Доступно полностью |
| ДЧ | Доступно частично |
| ДУ | Доступно условно |
| «ВНД» | Временно недоступно |
| Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) |
| «А» | Доступность всех зон и помещений - универсальная |
| «Б» | Доступны специально выделенные участки и помещения |
| «ДУ» | Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно |
| «ВНД» | Не организована доступность |
| Вид работ по адаптации (в соответствии с классификатором) |
| ТР | Текущий ремонт |
| ПСД | Подготовка проектно-сметной документации |
| Стр | Строительство |
| КР | Капитальный ремонт |
| Рек | Реконструкция |
| Орг | Организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия |

# Text boxes

КОНВЕНЦИЯ

«О ПРАВАХ ИНВАЛИДОВ»

МКФ

КОНСТИТУЦИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Документы в сфере  градостроительства

Документы в сфере социальной защиты инвалидов

Гражданский кодекс

Федеральные законы РФ

Кодекс РФ об административных правонарушениях

Федеральный закон РФ

Градостроительный кодекс

Федеральный закон РФ

О техническом регулировании Федеральный закон РФ

О социальной защите инвалидов в Российской Федерации

Федеральный закон РФ

Технический регламент о безопасности зданий и сооружений

Федеральный закон РФ

О защите прав потребителей

Закон РФ

Об архитектурной деятельности в Российской Федерации

Федеральный закон РФ

Указы Президента Российской Федерации:

«О мерах по формированию доступной для инвалидов

среды жизнеобеспечения»

«О мерах по обеспечению государственной поддержки инвалидов»

### О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры

### Постановление Правительства РФ

Федеральные целевые программы «Социальная поддержка инвалидов» на 2001-2005

и на 2006-2010 годы

Строительные нормы и правила Российской Федерации (СНиП)

Государственная программа «Доступная среда

на 2011-2015 годы»

Государственные стандарты Российской Федерации в области строительства (ГОСТы)

Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры

руководящий документ системы,

Постановление Госстроя России

и Минтруда России

Нормативно-правовые, информационно-методические документы субъектов РФ

Своды правил по проектированию

и строительству (СП)

РДС 35-201-99 Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры

СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения

ВСН 62-91* «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом особых потребностей инвалидов» (* - в части требований к специализированным зданиям)

СВОДЫ ПРАВИЛ

МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений

для инвалидов и других маломобильных посетителей

Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения

МДС 35-1.2000 Общие положения

МДС 35-2.2000 Градостроительные требования

# МДС 35-3.2000 Жилые здания и комплексы

# МДС 35-4.2000 Проектирование новых и адаптация существующих зданий для воспитания, обучения и реабилитации детей-инвалидов

# МДС 35-5.2000 Общественные здания и сооружения. Учреждения лечебно-профилактические: поликлиники, амбулатории, аптеки

# МДС 35-6.2000 Общественные здания и сооружения. Спортивные сооружения

# МДС 35-7.2000 Общественные здания и сооружения. Физкультурно-оздоровительные сооружения

# МДС 35-8.2000 Общественные здания и сооружения. Кинотеатры, клубы, библиотеки, музеи

# МДС 35-9.2000 Общественные здания и сооружения. Здания и сооружения транспортного назначения

# МДС 35-10.2000  Промышленные предприятия, здания и сооружения для труда инвалидов различных категорий

СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения

СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам

СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям

СП 35-104-2001 Здания и помещения с местами труда для инвалидов

СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

СП 35-106-2003 Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей

СП 35-107-2003 Здания учреждений временного пребывания лиц без определенного места жительства

СП 35-109-2005 Помещения для досуговой и физкультурно-оздоровительной деятельности пожилых людей

СП 35-112-2005 Свод правил по проектированию и строительству. Дома-интернаты

СП 35-114-2003 Свод правил по проектированию и строительству. Реконструкция и приспособление зданий для учреждений социального обслуживания пожилых людей

СП 35-115-2004 Свод правил по проектированию и строительству. Обустройство

помещений в учреждениях социального и медицинского обслуживания пожилых людей

СП 35-116-2006 Свод правил по проектированию и строительству. Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями

СП 35-117-2006 Свод правил по проектированию и строительству. Дома-интернаты для детей-инвалидов